## Slide 1: Styrdon

## Slide 2: Olika sorters styrdon
Styrdon
Pneumatik
Elektronik
Mekanik
Hydraulik

## Slide 3: Hydrauliska Styrdon
Hydraulisk domkraft / Hydraulisk kolv
Kombineras ofta med en pump
En vätska (oftast hydraulolja) överför kraft

## Slide 4: Hydraulisk Domkraft
A
B
Tryck fördelas jämnt i vätskor
Trycket vid Kolven A är lika stort som vid B
Eller:

## Slide 5: Hydraulik
Fördelar
Enkel konstruktion
Nästan inga rörliga delar
Gnistsäkert
Jämn belastning
Nackdelar
Läckage kortsluter systemet
Oljan kan vara giftig/farlig
Packningar och lager

## Slide 6: Pneumatiska Styrdon
Tvåvägs och enkelvägs (slaglängd)
Funktionsmässigt identisk med hydraulsystem
Tryckluft istället för vätska

## Slide 7: Pneumatik
Fördelar
Luft är ofarligt och lättillgängligt
Luft påverkas inte av rördragning
Lätt att justera/ställa in exakt
Nackdelar
Läckor är svårupptäckta
Kompressorer
Kondens
Högljutt

## Slide 8: Lufttryck
Mäts i Pascal men vanligast är Bar (Lufttryck = 1 Bar)
PSI – Pounds per Square Inch
Om luften komprimeras till exempelvis 100 i ett tryckkärl innehåller det 100 gånger sin volym i luft.

## Slide 9: Elektroniska Styrdon
Solenoider, elmotorer, magnetventiler

## Slide 10: Elektromagneter - Solenoid
En solenoid är en typ av elektromagnet (spole + järnkärna)
När ström leds igenom den repelleras järnkärnan
Används ofta som en typ av strömbrytare
Vad gör Solenoiden i en Personbil?

## Slide 11: Elektroniska system
Fördelar
Integrerbara
Programmerbara (mycket exakta)
Nackdelar
Dyrt
Kräver ström

## Slide 12: Mekaniska styrdon
De enkla maskinerna
Omvandling mellan linjär och roterande rörelse
Specifika delar för specifika syften

## Slide 13: Mekaniska System
Fördelar
Beprövad teknik
Slitstarkt
Lätt att underhålla
Nackdelar
Dyrt
Svåranpassade
Friktion
Gnistor

## Slide 14
#LCAMP_EU
www.lcamp.eu
@LCAMP_EU
LCAMP Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs
info@lcamp.eu