## Slide 1: Kopplingscheman

## Slide 2: PLC
En PLC är en styrenhet
Har rader med inputs och outputs
Moderna PLC är mer som datorer (kan utföra funktioner, har inbyggd timer, klocka, datum osv)

## Slide 3
Förr
Utfördes förr i tiden med relästationer (elektriskt kontrollerade strömbrytare)
Vill man ändra hur relästationerna fungerade fick man dra om kablar
Nu kombineras ofta moderna reläer med en PLC

## Slide 4
Programmerbara styrsystem
Ingångsmodul
Styrenhet (centralenhet)
Utgångsmodul
Sensorer
Styrdon
PLC-program

## Slide 5
I (X) – ingångar, Q (Y)– utgångar, M – minne
Integrerad eller som komponenter fästa på en stege
Komponenter kan programmeras individuellt
PLC

## Slide 6
Sammansatta funktioner
Logiska grindar kan användas för att bryta ner och formulera hur system ska fungera
Genom att sätta ihop grindarna får man sammansatta funktioner
Visas ofta med ett flödesschema eller en lista
Officiella programmeringsspråk – Ladder logic, Function Block Diagram

## Slide 7
Ladder Logic
Ett sätt att skriva programmen på (Vanligast i USA)
Diagrammet ser ut som en stege
Stegpinnarna är koden
Läses från vänster till höger uppifrån och ner

## Slide 8
Function Block Diagram
Som ett flödesschema men funktioner representeras av lådor
Högst upp på varje låda anges vilken typ av funktion
Mer detaljerat än ladder logic (vanligast i Europa)

## Slide 9
Hur ett PLC-program utformas
Specifikation – flödesdiagram, beskrivningar
Konstruktion – funktionstabeller, styrscheman
Realisation – programmering, simulering
Driftsättning – installation, programtester

## Slide 10
#LCAMP_EU
www.lcamp.eu
@LCAMP_EU
LCAMP Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs
info@lcamp.eu