## Slide 1
Formación avanzada

## Slide 2
Bienvenido
» Test final de 30 minutos
Formación avanzada Universal Robots
» Experiencia práctica
» Memoria USB con URSim
Instalar URSim antes o durante el curso

## Slide 3
URScript
Variables
Funciones
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores

## Slide 4
URScript
Variables
Funciones
Uso avanzado del TCP
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
1

## Slide 5
URScript
  Lenguaje de alto nivel desarrollado por UR
  Puede ser usado en lugar de crear los programas con Polyscope GUI
  Similar al lenguaje de programación Python
  El manual de Script contiene la definición de todas las funciones script disponibles
  Los programas de Polyscope son convertidos a URScript antes de su ejecución
  Se puede usar de diferentes formas
¿Que es el URScript?
URScript
1
Notes: What is URScript?
Introduction to script

## Slide 6
Como usar URScript
1
Podemos hacer uso del lenguaje URScript de diversas formas:
  Asignación
  Código Script– Line
  Código Script– File
  Llamada de funciones
  Interface de clientes
URScript
Notes: How to use URScript
Explain the different options of using script

## Slide 7
Asignación
1
Ejecuta una instrucción script
Asigna el valor devuelto a una variable
Permite que se monitoricen en la pestaña de variables
URScript
Notes: Assignment

## Slide 8
Editor de expresiones
1
Editor de expresiones
  Funciones más comunes aparecen en la lista
  Facilita uso de funciones, evita teclear la función
  Ejemplo de programas usando función force()
Programa de Robot MoveL Punto_de_paso_1 IF force() < 30 Punto_de_paso_2
URScript
Notes: Expression editor
Create sample program:
1. Insert vertical linear movement between two waypoints.
2. Reduce speed to 100 mm.
3. Move the bottom waypoint inside of an IF-command
4. Define condition in IF to be force() < 30 :it might be required to adjust the value
5. IMPORTANT: Make sure to check the box ”Check expression continuously”
Demonstrate how it is possible to stop the downward movement by hand.
Show the variable tab and verify the force value changes while running the program

## Slide 9
Código Script - Line
1
Ejecuta una única línea URScript
  Las variables definidas en script no aparecen en la pestaña de Variables
  Las posiciones en script no aparecen en la pestaña de Gráficos
Programa de Robot movel(p[0,-0.4,0.3,0,3.14,0]) sleep(1) movel(p[0.2,-0.4,0.3,0,3.14,0])
URScript
Notes: Script code – line
Make sample with three script lines

## Slide 10
Código Script - File
1
Cargar y ejecutar un fichero script existente
  Ejecuta múltiples líneas de script
  Posibilidad de transferir los ficheros script por Ethernet (Ver FTP)
  Seleccionar botón Editar
URScript
Notes: Script code – file
Create and save new script file
def ScriptFile():
movel(p[0,-0.4,0.3,0,3.14,0])
sleep(1)
movel(p[0.2,-0.4,0.3,0,3.14,0])
end

## Slide 11
1
  Seleccionar New File
URScript
Código Script - File
Notes: Script code – file
Create and save new script file

## Slide 12
1
  En las opciones de Filtro seleccionar Todos los archivos
  Nombrar el archivo don la extensión .script
  Guardar el archivo
URScript
Código Script - File
Notes: Script code – file
Create and save new script file

## Slide 13
1
  Insertar tres nuevas líneas
  Escribir una línea de código script en cada una de ellas
  Save & Exit
URScript
Código Script - File
Notes: Script code – file
Create and save new script file

## Slide 14
1
  Ejecutar el programa
URScript
Código Script - File
Notes: Script code – file
Create and save new script file

## Slide 15
1
Una función en script se declara como
  def name():
    script
    …
  end
Las funciones pueden tomar argumentos y devolver valores procesados
  def name(argument):
    …
    …
    return
  end
Las funciones pueden ser llamadas en múltiples ocasiones dentro del programa
URScript
Código Script - Funciones
Notes: Script code – Functions

## Slide 16
1
Función para la suma de dos valores que devuelve el resultado
  Crear un fichero script con la función
    Nombrar la función
    Definir dos argumentos
    Añadir return
  Declarar dos variables mediante una asignación de operario
  Declarar la variable y asignarle el resultado de la función según los dos argumentos
URScript
Código Script - Funciones
Notes: Script code – Functions
Demonstrate how to call a function.
In this case, a simple calculator

## Slide 17
Interface de Clientes
1
Los códigos en Script pueden ser enviados directamente al controlador a través de Ethernet desde un dispositivo externo
Existen 3 interfaces de clientes ejecutándose automáticamente desde el arranque del robot
Los interfaces de clientes serán tratados posteriormente en el curso
URScript
Notes: Client interfaces

## Slide 18
Ejercicio práctico
1
Crear un fichero URScript que :
  Defina una función
  Reciba un argumento
  Proceses el valor recibido
  Devuelva el valor procesado
Cargar este fichero en un programa
Llamar a la función desde una asignación
Ejecutar el programa
Verificar los resultados
URScript
Notes: URScript Lab Exercise

## Slide 19
URScript
Funciones
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
2
Variables

## Slide 20
Una variable es un espacio de almacenamiento (contenedor)
  Su contenido puede cambiar
Lectura/escritura de variables
  Su valor puede sobrescrito
  Su valor puede ser leído
  El valor de las variables puede ser comparado con otras variables o con los estados de los sensores
¿Qué es una variable?
Variables
2
Recordatorio Curso básico
Notes: What is a variable?
A variable is a storage location (container).
Content (value) of the container can change.
Variables (in PolyScope) are read and write:
» Value can be overwritten by the program
» Value can be read and compared with another variable or sensor state

## Slide 21
boolean | True / False
integer | Números enteros (16 bits)
floating point | Números reales (decimal)
string | Texto (caracteres ASCII)
pose | Variables de posición p[x,y,z,rx,ry,rz]
list | Lista de variables
Tipo de variable | Valor
Tipos de Variable
Variables
2
Recordatorio Curso básico
Notes: Variable type
PolyScope can use a range of different variable types
» boolean
» integer
» floating point
» string
» pose
» list (contains a list of other variables)
EXAMPLE:
» A variable of boolean type can contain either True or False

## Slide 22
Variables Locales
  Declaradas en el programa
  Acesibles desde el mismo programa
  Su valor se pierde cuando se desconecta la alimentación
Variables Global es
  Declaradas en Installation
  Acesibles desde todos los programas que usan la misma Instalación
  Su valor de almacena en un fichero en la memoria flash
local | Programa
global | Instalación
Ámbito | Localización
Ámbito de las Variables
Variables
2
Recordatorio Curso básico
Notes: Variable scope
PolyScope distinguishes between:
» Local variables
» Global variables

## Slide 23
Comando Asignación
  Definir nombre
  Declarar tipo de variable
  Asignar valor a la variable
Programa de robot var_1 = True Wait 0.5 var_1 = False Wait 0.5
Como insertar una variable
Variables
2
Recordatorio Curso básico
Notes: How to insert variable
Make sample program where a local boolean variable changes state every 500 ms
Save program as var_bool.urp

## Slide 24
Definición
  Es un vector que describe la posición y la orientación de un punto en el espacio cartesiano
  Es la combinación de:
    Vector de posición (x,y,z)
    Vector de rotación (rx,ry,rz)
  Unidades
    x,y,z = metros
    rx,ry,rz = radianes
Variables tipo Pose
Variables
2
    pose_var = p[ x , y , z , rx , ry , rz ]
Nombre de la variable
Posición TCP
Vector rotación
Notes: Pose variable
Explain the definition of pose variable
No theoretical limit to the amount of variables available, but system might have slower respons if +50 pose variables are used

## Slide 25
Entrada valor manual
  Insertar una Asignación
  Definir nombre variable
  Introducir valor pose Ejemplo:
    x = 100 mm
    y = 300 mm
    z = 400 mm
    rx = 0 rad
    ry = -1.57 rad
    rz = 3.14 rad
Trabajando con variables tipo pose
Variables
2
Notes: Working with pose variables
Software will make syntex check when operator is defining the expression, i.e. if pose contains less than or more than six values

## Slide 26
Mover a una pose
  Insertar Movimiento
  Seleccionar variable
  Use variable
  NOTA: Si la primera posición en programa es variable o relativa, AutoMover no se ejecuta
Variables
2
Trabajando con variables tipo pose
Notes: Working with pose variables
All pose variables will be listed in dropdown box, both Installation and Program variables.

## Slide 27
Funciones script para trabajar con poses
Funciones Script con variables pose
Variables
2
get_actual_tcp_pose() | Devuelve la posición actual medida del TCP
get_actual_tcp_speed() | Devuelve la velocidad actual medida del TCP
get_inverse_kin() | Devuelve valor de cinemática inversa
get_target_tcp_pose() | Devuelve la posición objetivo actual del TCP
get_target_tcp_speed() | Devuelve la velocidad objetivo actual del TCP
interpolate_pose(p_from, p_to, alpha) | interpolación lineal de la posición y orientación del TCP
pose_add(p_1, p_2) | Suma de Poses
pose_dist(p_from, p_to) | Devuelve la distancia entre dos poses
pose_inv(p_from) | Devuelve la inversa de una pose
pose_sub(p_to, p_from) | Sustracción de Poses
pose_trans(p_from, p_to) | Transformación de Poses
Código Script | Función
Notes: Scrip functions for pose variables
Three script codes will be explained in the following slides:
get_actual_tcp_pose()
pose_add()
pose_trans()

## Slide 28
Como leer la posición actual y mover a una posición de seguridad
  Añadir secuencia BeforeStart
  Leer la posición actual y almacenarla en una variable
  Guardar el valor de z en otra variable
  Definir una nueva variable pose
    Con el mismo valor a excepción de z
    Asignar a z el valor de 400 mm
  Mover robot a la variable pos_segura
    Reducir velocidad
Ejemplo: get_actual_tcp_pose()
Variables
2
BeforeStart pa = get_actual_tcp_pose() z = pa[2] pos_segura= p[pa[0], pa[1], 0.4, pa[3], pa[4], pa[5]] Esperar 1 MoveL pos_segura Programa de robot Halt
x | [0]
y | [1]
z | [2]
rx | [3]
ry | [4]
rz | [5]
Elementos Pose | 
p[x,y,z,rx,ry,rz] | No. índice
Notes: get_actual_tcp_pose()
Function reads the Cartesian position as seen in Move-tab (select Base as Feature)
Save as get_actual_tcp_pose.urp

## Slide 29
Como mover desde una posición de referencia a una posición de coger variable
  Datos simulados de equipo de visión
  Desplazamiento objeto desde posición referencia:
    x = 250 mm
    y = 120 mm
    rz = 31 grados
  Definir la variable pose en función del desplazamiento
  Añadir a la variable refpoint usando pose_add()
    pose_add() usa la Base como referencia
Ejemplo: pose_add()
Variables
2
Programa de robot MoveJ refpoint Esperar DI[0] = True Carpeta calculo posicion x = 250 y = 120 rz = 31 offset= p[(x/1000),(y/1000),0,0,0,d2r(rz)] pick_pos = pose_add(refpoint, offset) MoveL pick_pos
refpoint
BASE
X
Y
RZ
Y
X
Función BASE como referencia
Notes: pose_add()
Adds two poses together, uses Base as reference
Save as pose_add.urp

## Slide 30
Como mover desde una posición de referencia a una posición de coger variable
  Datos simulados de equipo de visión
  Desplazamiento objeto desde posición referencia:
    x = 250 mm
    y = 120 mm
    rz = 31 grados
  Definir la variable pose en función del desplazamiento
  Añadir a la variable refpoint usando pose_trans()
    pose_trans() usa la primera posición como referencia
Ejemplo : pose_trans()
Variables
2
Refpoint como referencia
BASE
Y
X
X
Y
RZ
refpoint
Programa de robot MoveJ refpoint Esperar DI[0] = True Carpeta calculo posicion x = 250 y = 120 rz = 31 offset = p[(x/1000),(y/1000),0,0,0,d2r(rz)] pick_pos = pose_trans(refpoint, offset) MoveL pick_pos
Notes: pose_trans()
Transforms first pose in expression using second pose as reference
Save as pose_trans.urp
TIP: Refpoint can be replaced with a user-defined Feature, then this Feature becomes reference

## Slide 31
Ejercicio práctico parte 1
Variables
2
A partir de la posición actual del robot, crear una trayectoria cuadrada de 10cm de lado:
Usar:
  get_actual_tcp_pose()
  pose_trans()
  MoveL
Usar la variable x para definir la longitud del lado
x
x
a
b
c
d
Notes: Variables Lab Exercise

## Slide 32
Ejercicio práctico parte 2
Variables
2
Usar el programa de la primera parte del ejercicio
Mover alrededor del cuadrado tres veces
Añadir en cada pasada 5cm a la longitud del cuadrado
10cm
15cm
20cm
Notes: Variables Lab Exercise

## Slide 33
URScript
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
3
Variables
Funciones

## Slide 34
Las funciones son sistemas de coordenadas cartesianos
  Un sistema de coordenadas define un plano o espacio mediante ejes desde un punto en el espacio denominado origen
  Las funciones son guardadas como variables pose
¿Qué es una Función?
Funciones
3
Y
X
Z
RZ
RX
RY
origen
Notes: What is a Feature?

## Slide 35
Operación del robot relativa a Función
  Función Base
  Función Herramienta
Posición del PCH
  X, Y, Z = posición del PCH
    Unidades: mm / pulgadas
  Rx, Ry, Rz = orientación
    Unidades : radianes
  NOTA: La orientación es dada por un vector de rotación, donde la longitud del vector es el ángulo a rotar en grados
¿Qué es una Función?
Funciones
3
Notes: What is a feature?
The rotation is not in Euler angles.
They are defined as a rotation vector.
The three values are the X-Y-Z values of the vector and the Euclidean norm is the rotation around this vector in radians.

## Slide 36
Función Base
  Localizada en la base del robot
  Origen en el centro de la base
Función Base
Funciones
3
Y
X
Z
RZ
RX
RY
Notes: Base feature
Base coordinate system = also known as World Coordinates in other robot programming languages

## Slide 37
Función herramienta
  Origen en centro de brida herramienta
Función Herramienta
Funciones
3
Y
X
Z
RZ
RX
RY
Notes: Tool feature
Tool feature is dynamic, as it always has its origin in center of TCP

## Slide 38
Función herramienta
  Origen en PCH
Función Herramienta
Funciones
3
Y
X
Z
RZ
RX
RY
Notes: Tool feature
When TCP is defined, origin of the Tool feature will be in center of TCP

## Slide 39
Función definida de usuario
  Definida por el operador
Función de usuario
Funciones
3
X
Z
RZ
RZ
RY
Y
Notes: User defined feature
Features can be defined by user in the workspace of the robot

## Slide 40
Funciones
  En PolyScope un Plano se define como una Función
  Se pueden definir múltiples funciones
  Tipos de Funciones:
    Punto
    Línea
    Plano
Añadir Función
  Plano
Definición de funciones
Funciones
3
Notes: Setup feature

## Slide 41
Propiedades
  Mostrar ejes
    Codificados por colores
  Desplazable
    Habilita Función en pestaña Mover
  Variable
    Crea una copia de la Función
    Habilita uso Función en instrucciones MoveL y MoveP
  Mover robot aquí
    Posiciona el PCH perpendicular a la Función
Funciones
3
Definición de funciones
Notes: Setup feature
Feature is fixed, but if Variable is selected, then a copy of the feature can be modified
Demonstrate how to define a feature as Plane
» Click Plane-button to add new plane
» Use A4 sheet or similar to create feature

## Slide 42
Seleccionar Función
  Desplazar el robot usando las flechas
  Editor de posiciones
Movimiento relativo a Función
Funciones
3
Notes: Jog relative to Feature
Go to MOVE-tab and select the Plane as feature
Demonstrate how to jog relative to the user-defined Feature

## Slide 43
Instrucción Movimiento
  Función aplicable a
    MoveL
    MoveP
    MoveC
  Parámetros compartidos
    Seleccionar la función definida por el usuario. Debe estar marcada como variable en instalación
Trabajando con Funciones
Funciones
3
Notes: Working with Features
MoveJ waypoints are always with respect to angular positions, so Feature can not be selected

## Slide 44
Crear un nuevo programa
  Insertar MoveJ
    Fijar posición Home
  Insertar MoveL
    Seleccionar Plano_1_var como Función
    Fijar 4 puntos de paso
  Ejecutar programa
  Modificar Función
    Verificar que los puntos de paso se han desplazado
Funciones
3
Programa de robot MoveJ home MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Punto_de_paso_1
p2
p1
p3
p4
home
Plano_1
Plano_1 modificado
Trabajando con Funciones
Notes: Working with Features
Demonstrate how to teach waypoints relative to user-defined feature
Then modify the Feature and verify that the entire program is shifted accordingly
Save as feature.urp

## Slide 45
Usar programa ejemplo
  Usar las funciones script para desplazar la Función
    pose_add()
    pose_trans()
  Procedimiento
    Definir desplazamiento en Y
    Asignar valor a variable pose offset
    Usar variable offset para desplazar la Función
Desplazamiento de Funciones
Funciones
3
Programa de robot MoveJ home y = 0.05 offset = p[0,y,0,0,0,0] Plano_1_var = pose_trans(Plano_1_var,offset) MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Punto_de_paso_1
p2
p1
p3
p4
home
Plano_1
Plano_1 modificado
Notes: Offset Feature
Make sample program, where the offset is accumulated for every cycle
Save as offset_feature.urp

## Slide 46
Usar programa ejemplo
  Crear dos Funciones
    Plano_1
    Plano_2
  Usar una entrada para cambiar de Función
    Si DI[0] = True, usar Plano_1
    Si DI[0] = False, usar Plano_2
Uso de multiples Funciones
Funciones
3
Programa de robot MoveJ home IF DI[0] = True Plano_1_var = Plano_1 ELSE Plano_1_var = Plano_2 MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Punto_de_paso_1
p2
p1
p3
p4
home
Plano_1
Plano_2
Notes: Switch between multiple Features
Make sample program, where the offset is accumulated for every cycle
Save as switch_between_features.urp

## Slide 47
Crear dos Funciones de plano:
  Plano_1
  Plano_2
Marcarlas como variables
Guardar Instalación
Ejercicio práctico parte 1
Funciones
3
Plano_1
Plano_2
Notes: Features Lab Exercise

## Slide 48
Crear un programa:
  Añadir un movimiento MoveL
  Seleccionar Función Plano_1_var en MoveL
  Añadir 4 puntos de paso al MoveL
  Fijar el primer punto en el origen del Plano_1
Ejercicio práctico parte 2
Funciones
3
p4
p3
p2
p1
Notes: Features Lab Exercise

## Slide 49
Cuando el MoveL finalice:
  Desplazar el plano_1 +10cm en dirección Y
  Repetir MoveL
  Desplazar otros 10cm en la misma dirección
  Repetir MoveL
Ejercicio práctico parte 3
Funciones
3
wp4
p3
p2
p1
p4
p3
p2
p1
Offset 1
p4
p3
p2
p1
Offset 2
Notes: Features Lab Exercise

## Slide 50
Cuando el tercer MoveL finalice
  Asignar a plano_1_var el valor de la segunda Función (plano_2)
  Ejecutar los movimientos en usando la Función plano_2
Ejercicio práctico parte 4
Funciones
3
p4
p3
p2
p1
p4
p3
p2
p1
Offset 1
p4
p3
p2
p1
Plano_1_Var = Plano_1
Offset 2
p4
p3
p2
p1
p4
p3
p2
p1
Offset 1
p4
p3
p2
p1
Plano_1_Var = Plano_2
Offset 2
Cambiar al Plano_2
Notes: Features Lab Exercise

## Slide 51
URScript
Variables
Funciones
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
4
Uso avanzado del PCH
Notes: Present the history of UR

## Slide 52
TCP
CoG
Definición:
  Centro de gravedad es la posición donde la carga del robot está equilibrada
Código Script
  set_payload(m, CoG)
    m = masa en kilos
    CoG = Center of Gravity (CoGx, CoGy, CoGz) en metros
NOTA:
  Si no se define el CoG se usará por defecto la posición del PCH
Centro de gravedad (CoG)
Uso avanzado del PCH
4
Notes: Center of Gravity (CoG)
  = centerpoint of tool weight
Tip: demonstrate CoG with a pen on your fingertip.
If pen stays horizontal, you have demonstrated CoG of pen

## Slide 53
Definición de varios TCPs
  En la pestaña de Instalación se pueden definir varios TCPs (sólo a partir de v3.1)
  Como alternativa se pueden definir múltiples TCPs usando código Script
Código Script
  set_tcp(pose)
    pose = p[x,y,z,rx,ry,rz]
Instalación
  Marcar Función Base como variable
NOTA:
  Los cambio de TCP únicamente afectarán a los movimientos MoveL y MoveP
Múltiples TCPs
Uso avanzado del PCH
4
tcp2 = p[x2,0,z2,0,ry2,0]
z1
x1
z2
x2
ry2
tcp1 = p[x1,0,z1,0,0,0]
Notes: Multiple TCP
How to use more than one TCP in same program.
It is assumed that tool is rotated only around Y-direction of Tool feature

## Slide 54
Valores tcp1
    x1 = 150 mm.
    z1 = 150 mm.
  tcp1 = p[0.15, 0, 0.15, 0, 0, 0]
Valores tcp2
    x2 = -200 mm.
    z2 = 140 mm.
    ry2 = -25 °
  tcp2 = p[-0.2, 0, 0.14, 0, d2r(-25), 0]
Múltiples TCPs
Uso avanzado del PCH
4
tcp2 = p[x2,0,z2,0,ry2,0]
z1 = 150
x1 = 150
z2 = 140
x2 = -200
zy2 = -25°
tcp1 = p[x1,0,z1,0,0,0]
Notes: Multiple TCP
Use script code d2r() for converting -25 degrees to radians

## Slide 55
Programa de ejemplo
  Marcar la Función Base como variable en pestaña de Instalación
  Declarar variable tcp (entero) para alternar el uso de TCPs
  Seleccionar Función Base_var en instrucción MoveL
Uso de múltiples TCPs en programa
Uso avanzado del PCH
4
BeforeStart tcp = 1 tcp1 = p[0.15,0,0.15,0,0,0] tcp2 = p[-0.2,0,0.14,0,d2r(-25),0] MoveJ home Programa de robot IF tcp = 1 set_tcp(tcp1) tcp = 2 ELSEIF tcp = 2 set_tcp(tcp2) tcp = 1 MoveL Waypoint_1 Waypoint_2 Waypoint_1
tcp1
tcp2
Notes: Implement in program
It is important to set Base feature as variable and use Base as feature in MoveL-command

## Slide 56
Configuración:
  Definición de múltiples TCPs
Posición y rotación
  Permite definir los valores para la rotación del TCP (RX, RY, RZ)
Utilidades aprendizaje
  Posición del PCH
  Orientación del PCH
Definición del CoG:
  Masa y posición del centro de gravedad de la carga
Uso avanzado del PCH
4
Multiples TCPs en V3.1
Notes: Novedades a partir de la versión 3.1 Polyscope:
Posibilidad de definir más de un TCP
Asignación de valores para la rotación RX, RY, RZ en cada uno de los TCPs
Utilidades para el aprendizaje de posición (3-4 puntos) y rotación del TCP (comparación con Z de Función)
Posibilidad de establecer la masa y la posición del centro de gravedad de la carga

## Slide 57
Simular una instalación con dos herramientas, una garra y un atornillador
Garra (tcp1)
  Z Offset 20cm
Destornillador (tcp2)
  X offset 20cm
  Z offset 5cm
  RY offset 90°
Instalación
  Recordar marcar Función Base como variable
NOTA:
  set_tcp() únicamente afecta a MoveL y MoveP
Uso avanzado del PCH
4
tcp1 = p[0,0,z1,0,0,0]
z2
x2
z1
ry2
tcp2 = p[x2,0,z2,0,d2r(ry2),0]
Ejercicio práctico parte 1
Notes: Advanced use of TCP Lab Exercise

## Slide 58
Simular con la garra el coger y dejar una pieza cuadrada. Después atornillar en cuatro posiciones
TCP Garra (tcp1)
  Elegir y fijar posición para coger pieza
  Elegir y fijar posición para dejar pieza
TCP Atornillador (tcp2)
  Usar pose_trans() para definir 4 puntos de atornillado en:
  x=±7.5cm e y=±7.5cm desde el punto de dejar
Crear un subprograma
  MoveL a posición relativa Z+5cm en referencia a herramienta
  MoveL a posición relativa Z-5cm en referencia a herramienta
  Llamar en cada posición desde el programa principal
Uso avanzado del PCH
4
Ejercicio práctico parte 2
Notes: Advanced use of TCP Lab Exercise

## Slide 59
URScript
Variables
Funciones
Uso avanzado del PCH
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
5
Servidor ModBus

## Slide 60
Para comunicar por TCP/IP, debemos configurar la red tanto en nuestro PC como en el robot
En el PC especificar en propiedades de la conexión:
  Dirección IP
  Máscara de Subred
La dirección IP en el robot y en el PC deben ser iguales a excepción del último número, en este caso:
  172.16.17.x
Ambas máscaras de red deben ser:
  255.255.255.0
Configuración de red - PC
Servidor ModBus
5
Notes: PC Network Configuration

## Slide 61
Ir a Configuración del Robot, seleccionar Configurar red y establecer:
  Dirección IP
  Máscara de Subred
La dirección IP debe estar en el mismo rango que la del PC:
  172.16.17.x
La máscara de subred debe ser:
  255.255.255.0
Configuración de red - Robot
Servidor ModBus
5
Notes: Robot Network Configuration

## Slide 62
ModBus TCP
  Protocolo de comunicación basado en Ethernet
Protocolo de comunicación
  Un protocolo en un lenguaje común mediante el cual dos dispositivos pueden comunicar
  Posibilita la transmisión de datos entre los dispositivos
  Estructura Cliente / Servidor
Ethernet
Dispositivo 2
Dispositivo 1
datos
¿Qué es ModBus TCP?
Servidor ModBus
5
Recordatorio Curso básico
Notes: What is Modbus TCP?
Ethernet based communication protocol
- A communication protocol is a common language with which two devices can communicate.
- Used for data transfer between devices.

## Slide 63
Servidor
  Uno de los dispositivos actúa como Servidor
  A la escucha de peticiones desde el cliente
Cliente
  Otros dispositivos en la red actúan como clientes
  Envían peticiones al Servidor
  Cada dispositivo debe tener configurada una dirección IP única
Cliente ModBus
Servidor ModBus
Dispositivo 2
Dispositivo 1
Cliente / Servidor
respuesta
petición
Servidor ModBus
5
Recordatorio Curso básico
Notes: Client / Server
Client/Server is sometimes referred to as Master/Slave
Client = Master
Server = Slave

## Slide 64
Tipos de dato disponibles en ModBus TCP
Rango de direcciones
  Cada señal digital y cada registro posee una única dirección
  La dirección se especifica siempre en la documentación suministrada por el fabricante
Entradas digitales | ON/OFF | Consultar la documentación del fabricante del dispositivo Servidor
Salidas digitales | ON/OFF | 
Entradas de registro | 16 bits | 
Salidas de registro | 16 bits | 
Tipo de dato | Valor | Rango direcciones
Tipos de datos
Servidor ModBus
5
Recordatorio Curso básico
Notes: Data types
Available data types

## Slide 65
Formación básica
  Se trató el uso del robot como Cliente en la red ModBus, en conexión con un Servidor
Formación avanzada
  Trataremos como usar el controlador del robot como Servidor, aceptando conexiones de Clientes
Servidor ModBus UR
Servidor ModBus
5
Cliente ModBus
Servidores ModBus
Ethernet
Notes: UR Modbus Server

## Slide 66
El servidor ModBus ser encuentra siempre activo en el controlador
  Dirección IP: Configurar en el menú de configuración del robot
  No. puerto: 502 (no necesita configuración)
Características:
  El servidor ModBus transmite información sobre el estado del robot, incluyendo:
    Juntas: Ángulo de giro/Velocidad/Corriente/Temperatura
    PCH: Posición/Velocidad/Offset
    Estado del programa – Parado por emergencia/En movimiento libre/etc.
  E/S pueden ser leídas/activadas remotamente
    Transmisión del estado de E/S
    Las salidas pueden ser controladas por un dispositivo remoto
  Registros de propósito general
    128 registros disponibles
Listado completo de direcciones disponible en página de soporte
Características servidor Modbus
Servidor ModBus
5
Notes: Modbus Server features
Explain the options for accessing data on the robot

## Slide 67
Acceso al servidor desde el propio robot
  Dirección IP: 127.0.0.1
Leer la posición del TCP
  Direcciones de los Registros:
    400 TCP-x décimas de mm
    401 TCP-y décimas de mm
    402 TCP-z décimas de mm
    403 TCP-rx mrad
    404 TCP-ry mrad
    405 TCP-rz mrad
  = en Función Base
    263 isTeachButtonPressed
Acceso al propio Servidor del robot
Servidor ModBus
5
Notes: Access robots own Server
Setup and read current TCP position while jogging robot manually

## Slide 68
Configurar como Entrada de registro
  Dirección del Registro = 1
Función:
  Permite la manipulación de múltiples canales en una única operación, ahorrando tiempo de procesado
Formato:
  Registro de enteros de 16 bits
  [BBBBBBBBTTxxxxxx] B=Box , T=Tool, x=no def
Acceso a los registros de E/S
Servidor ModBus
5
Notes: Access I/O registers

## Slide 69
Ejemplo a)
  Escribir manualmente el valor en el registro
Ejemplo b)
  Escribir manualmente el valor en el registro
Como calcular el valor de un entero
Servidor ModBus
5
DO[0] | DO[1] | DO[2] | DO[3] | DO[4] | DO[5] | DO[6] | DO[7] | TO[0] | TO[1] | x | x | x | x | x | x
OFF | ON | OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DO[0] | DO[1] | DO[2] | DO[3] | DO[4] | DO[5] | DO[6] | DO[7] | TO[0] | TO[1] | x | x | x | x | x | x
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salida de Registro 1
1 = 1
Salida de Registro 1
2 + 8 + 16 + 32 = 58
Notes: How to calculate integer value

## Slide 70
Para acceder a las señales individuales de E/S es necesaria una conversión, usando las siguientes funciones script:
  binary_list_to_integer()
    Esta función toma como argumento una lista de booleanos
    El resultado es un número entero
  integer_to_binary_list()
    Esta función toma como argumento un número entero
    El resultado es una lista de booleanos
Como hacerlo
  Crear una lista de booleanos que codifique el valor binario de 16 salidas *
  Asignar la lista a un registro ModBus (usar instrucción Set- Ajustar)
  * Los valores mas significativos, contando desde la derecha, pueden omitirse si no son usados (Valor False)
Como usar registros ModBus en programa
Servidor ModBus
5
Notes: Using Modbus register data in program

## Slide 71
Ejemplo a)
Ejemplo b)
Ejemplo omitiendo booleanos no usados
Servidor ModBus
5
Programa de robot lista_a = [True, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False] SET digital_outputs = binary_list_to_integer(lista_a)
Programa de robot lista_b = [False, True, False, True, True, True, False, False, False, False, False, False, False, False, False, False] SET digital_outputs = binary_list_to_integer(lista_b)
BeforeStart list_a = [True] list_b = [False, True, False, True, True, True] Programa de robot SET digital_outputs = binary_list_to_integer(list_a) WAIT 0.5 SET digital_outputs = binary_list_to_integer(list_b) WAIT 0.5
Como usar registros ModBus en programa
Notes: Using Modbus register data in program

## Slide 72
Aplicaciones potenciales para el uso del Servidor ModBus:
  Controlar las E/S desde un equipo remoto
  Sincronización con otros equipos
Como probar la comunicación
  Instalar Ananas
    Programa freeware para probar la comunicación mediante ModBus
  Configurar Ananas como Cliente ModBus
  Cambiar el estado de las salidas digitales en el controlador marcando/desmarcando bits o editando el valor entero
Aplicaciones ModBus
Servidor ModBus
5
Notes: Modbus Applications
Use Ananas for remote connection from laptop to controller

## Slide 73
Escriba un programa que:
  Lea el registro de salidas digitales
  Convierta a una lista de binarios
  Conmute la salida del canal 3
  Convierta de nuevo la lista a un entero
  Escriba el nuevo valor en el registro
Ejecute el programa y verifique el cambio en la salida
Ejercicio práctico parte 1
Servidor ModBus
5
Notes: Modbus Server Lab Exercise 1

## Slide 74
Escriba un programa que simule la recepción de posiciones desde una cámara de visión mediante el Servidor ModBus y que sea capaz de moverse a la posición recibida:
  Recibir las coordenadas de coger variables desde los registros de propósito general del Servidor ModBus
  Mover a la posición, usando pose_trans(). Seguir ejemplo previo en sección Variables
Direcciones de los registros:
  128: nuevo dato disponible (0=NO, 255=YES)
  129: x
  130: y
  131: rz
Ejercicio práctico parte 2
Servidor ModBus
5
Refpoint como referencia
BASE
Y
X
X
Y
RZ
refpoint
Notes: Modbus Server Lab Exercise 2

## Slide 75
URScript
Variables
Funciones
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
6
Servidor FTP

## Slide 76
Servidor FTP
  Protocolo Cliente/Servidor para transmisión de ficheros
  Comunicación basada en Ethernet
Propósito
  Facilita la transferencia de archivos de programa
  Facilita la realización de copias de seguridad
Servidor en el controlador UR
  El Servidor se encuentra siempre activo en el controlador
  No es necesaria ninguna configuración en el controlador
¿Qué es el servidor FTP?
Servidor FTP
6
Ethernet
Controlador UR
PC
Transf. archivos
Cliente FTP
Servidor FTP
Notes: What is FTP Server?

## Slide 77
FileZilla
  Cliente FTP Freeware
  filezilla-project.org
  Conexión vía ssh o sftp
Como conectar
  Configuración FileZilla
    Servidor: Dirección IP en el robot
    Usuario: root
    Contraseña: easybot
    Puerto: 22
Como transferir archivos
  Arrastrar y soltar ficheros entre el PC y el directorio /programs del robot
  ATENCIÓN: Los archivos de sistema del robot no estan protegidos contra escritura. Un uso incorrecto puede provocar un mal funcionamiento del robot
Cliente FTP
Servidor FTP
6
PC
controlador
Notes: FTP Server

## Slide 78
Realizar una copia de seguridad de todos los programas contenidos en el directorio /programs
Escribir un simple programa usando URSim en el PC
Transferir el programa al directorio /programs
Ejecutar el programa en el robot
Ejercicio práctico
Servidor FTP
6
Notes: FTP Server Lab Exercise

## Slide 79
URScript
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
Variables
Funciones
7
Servidor Dashboard

## Slide 80
El servidor Dashboard (Panel de mando)
  Permite el control remoto del robot por TCP/IP socket a través del puerto 29999
  Controlar la operación del robot, cargando/iniciando programas
  Obtener información sobre el estado del robot (programa en ejecución/cargado)
  Mostrar/Cerrar mensajes emergentes
  Establecer diferentes niveles de acceso (deshabilita diferentes partes del GUI)
  La lista completa de comandos admitidos por el Servidor se puede encontrar en:
  http://support.universal-robots.com/Technical/PolyScopeProgramServer
¿Que es el Servidor Dashboard?
Servidor Dashboard
7
Notes: Dashboard Server
Description of Dashboard functionality

## Slide 81
SocketTest
  Programa freeware para probar la comunicación a través de TCP/IP sockets
  sockettest.sourceforget.net
Como conectar
  Configurar la dirección IP tanto en el PC como en el robot
  Abrir SocketTest
    Seleccionar la pestaña “Client”
    Introducir la dirección IP del robot
    Introducir no puerto del Servidor Dashboard (29999)
    Pulsar botón “Connect”
SocketTest
Servidor Dashboard
7
Notes: SocketTest

## Slide 82
Controlar remotamente el robot
  load <program.urp>
  play (arranca el programa cargado)
  stop (Detiene programa en ejecución)
  pause (Pausa programa en ejecución)
  quit (cierra la conexión)
  shutdown (Desconecta el robot y el controlador)
Operación remota
Servidor Dashboard
7
Notes: Dashboard remote operations
How to operate robot from remote
To play the program that has been loaded, the auto move function must by bypassed (Using relative or variable position as the first position in the program)

## Slide 83
Solicitar estado del robot
  running (consulta estado de ejecución)
  robotmode (consulta modo robot)
  Get loaded program (Devuelve que programa está cargado)
  isProgramSaved (TRUE cuando el programa esta guardado o FALSE en caso contrario)
  programState (PLAYING si el programa esta en ejecución, o STOPPED si no hay programa cargado)
Consultas
Servidor Dashboard
7
Notes: Dashboard feedback

## Slide 84
Abre y cierra mensajes emergentes en el GUI
  popup <texto> (abre una ventana con el mensaje de aviso “texto”)
  close popup (cierra la ventana del mensaje)
Mensajes aviso emergentes
Servidor Dashboard
7
Notes: Dashboard popups

## Slide 85
Comprobar las opciones disponibles en la pantalla de bienvenida
  setUserRole <role>
Privilegios de usuario
Servidor Dashboard
7
programmer | El botón ”Config. robot” deshabilitado, ”Expert Mode” habilitado (introduciendo la contraseña correcta)
operator | Únicamente disponibles los botones ”Ejecutar programa” y ”Apagar robot”, ”Expert Mode” deshabilitado
none | Habilitados todos los botones. ”Expert Mode” habilitado (introduciendo la contraseña correcta)
locked | Todos los botones y ”Expert Mode” deshabilitados
Usuario (<role>) | Descripción
Notes: Dashboard User Roles

## Slide 86
Mostrar la pantalla de bienvenida en el robot
Conectar con el Servidor Dashboard
Cargar el programa transferido previamente por FTP
Ejecutar el programa
Ejercicio práctico
Servidor Dashboard
7
Notes: Dashboard Lab Exercise

## Slide 87
URScript
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Comunicación Sockets
Diagnóstico de errores
Variables
Funciones
8
Interfaces Cliente

## Slide 88
¿Qué son los Interfaces Cliente?
  Los Servidores se encuentran siempre activos en el controlador UR
Funcionalidad
  Los Servidores envían continuamente flujo de datos sobre el estado del robot
  Los Clientes pueden enviar instrucciones URScript a los Servidores
    (Los servidores están siempre a la espera de recibir instrucciones)
¿Qué son los Interfaces Cliente?
Interfaces Cliente
8
Ethernet
Controlador UR
PC
Transfer. datos
Cliente
Servidor
Notes: What are Client interfaces?

## Slide 89
Interfaces disponibles
  El interface de Tiempo Real es más rápido que el Primario y Secundario
Interfaces disponibles
Interfaces Cliente
8
Transmite | Estado del robot y mensajes adicionales | Mensajes estado del robot | Mensajes estado del robot
Recibe | Instrucciones URScript | Instrucciones URScript | Instrucciones URScript
Nº Puerto | 30001 | 30002 | 30003
 | Primario | Secundario | Tiempo Real
Notes: Available interfaces

## Slide 90
Secuencia de datos
  La secuencia de datos transmitida contiene una gran cantidad de datos
  Es usada principalmente por el sistema para la comunicación entre la GUI y el controlador
  Es necesario crear un programa para extraer y procesar la información necesaria de los bytes recibidos
  Se puede obtener más información en la página de soporte técnico: http://support.universal-robots.com/Technical/PrimaryAndSecondaryClientInterface
  Supone mucho trabajo el recibir datos, así que no resulta siempre la mejor opción
Secuencia de datos transmitida
Interfaces Cliente
8
Notes: Transmitted Datastream

## Slide 91
Envió de instrucciones a través de los Interfaces Cliente
  Los Interfaces Cliente resultan útiles para enviar instrucciones URScript desde equipos externos
  Las instrucciones individuales se ejecutan al recibirse
  Las funciones enviadas pueden ser ejecutadas posteriormente
  Es posible escribir un programa en URScript y ejecutarlo sin usar la GUI
Envío de instrucciones
Interfaces Cliente
8
Notes: Sending commands

## Slide 92
Abrir SocketTest
  Seleccionar pestaña “Client”
  Fijar nº “Port”: 30001
  “Connect”
Enviar instrucciones URScript, por ejemplo:
  popup()
  set_digital_out()
  movel()
  speedj()
  Consultar “URScript manual” para obtener una descripción detallada de la sintaxis correcta de estas instrucciones
Envío de instrucciones
Interfaces Cliente
8
Notes: Sending Commands

## Slide 93
Escribir una función que:
  Haga girar un eje
  La velocidad se especifica mediante la variable var_1
  El tiempo se especifica mediante la variable var_2
Asigne valor a esta dos variables
Llame a la función
Ejercicio práctico
Interfaces Cliente
8
Notes: Client interfaces Lab Exercise
def myFunct(Var_1, Var_2):
speedj([0,0,0,0,0,Var_1],1.2,Var_2)
end
Var_1=1
Var_2=3

## Slide 94
UR script
Variables
Features
Modbus Server
File transfer
Dashboard server
Client interfaces
Ethernet socket
Program troubleshooting
Advanced use of TCP
URScript
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Diagnóstico de errores
Variables
Funciones
9
Comunicación Sockets
Notes: Present the history of UR

## Slide 95
Comunicación Socket
  Comunicación simple por TCP/IP socket es muy útil para intercambiar datos entre el robot y otros dispositivos
  Robot = Cliente, otros dispositivos = Servidores
Funcionalidad
  El servidor siempre está a la espera de una petición de conexión de un Cliente en el
  Funciones script para abrir/cerrar sockets
  Funciones script para enviar/recibir diferentes formatos de datos
¿Qué son los Sockets?
Comunicación Sockets
9
Ethernet
Controlador UR
PC
Servidor
Cliente
Transfer. datos
Notes: What are Sockets?

## Slide 96
Abrir SocketTest
  Seleccionar opción Server
  Definir la dirección IP
  Definir número de puerto
  Start listening
  La dirección IP debe ser la misma que la del PC
Iniciando el Servidor
Comunicación Sockets
9
Notes: Starting Server

## Slide 97
socket_open(address, port, socket_name)
  address
  port
  socket_name
  Si un programa abre un único socket, el argumento socket_name no es necesario
Valor devuelto
  TRUE si el socket queda abierto
  FALSE si falla
Abrir un Socket
Comunicación Sockets
9
Programa ded robot socket_open(”172.16.17.10”, 50000)
Notes: Open a Socket

## Slide 98
socket_send_string(str, socket_name)
  str
  socket_name
Valor devuelto
  ninguno
Enviar un string
Comunicación Sockets
9
Programa de robot socket_send_string(”test”)
Notes: Send a string

## Slide 99
Iniciar el Servidor
Enviar string al Servidor
  Abrir socket
  Esperar a socket abierto
  Enviar string
  Cerrar socket
Comprobar resultado en el servidor
Programa ejemplo para enviar un string
Comunicación Sockets
9
Notes: Sample send string

## Slide 100
socket_read_ascii_float(n, socket_name)
  number
  socket_name
Valor devuelto
  Lista de floats + 1 entero
    (El primer elemento de la lista es un entero e indica el número de floats válidos recibidos en la lista)
Recibir respuesta
Comunicación Sockets
9
Programa de robot socket_read_ascii_float(3)
Notes: Receive a response

## Slide 101
Continuar ejemplo
  Abrir socket
  Esperar socket abierto
  Enviar string
  Enviar petición al Servidor
  Leer 3 floats
  Esperar a recibir los tres floats
  Guardar el valor de los floats recibidos en variables *
    x
    y
    rz
  Cerrar socket
  * El servidor podría ser una camera de visión
Ejemplo recibir respuesta
Comunicación Sockets
9
Notes: Sample receive a response

## Slide 102
Formatos de datos disponibles
  String
  Float
  Integer
  Byte
  List
En el Script manual se describen todas las funciones script para la comunicación por sockets
  Trabajar con las funciones set_var() y get_var() permite transmitir el nombre de la variable y el valor entero en un único mensaje
Formato de datos
Comunicación Sockets
9
Notes: Data formats

## Slide 103
Escribir un programa para:
  Establecer una conexión al servidor SocketTest
  Recibir dos floats a través del socket
  Sumar ambos valores
  Devolver el resultado al Servidor
  Esperar otro par de valores
Ejemplo:
  El servidor envía: (5,2)
  El programa devuelve: 7
Ejercicio práctico parte 1
Comunicación Sockets
9
Recibir = (x, y)
Devolver: suma
Sumar= x+y
Notes: Socket Communications Lab Exercise

## Slide 104
Escribir un programa simulando recibir coordenadas desde un sistema de visión a través de socket, y luego moverse a la posición recibida:
  Enviar mensaje para pedir valores a través del socket y luego recibir los tres valores
  Moverse a la posición, basarse en el ejemplo usando pose_trans() de la sección variables
Formato de datos:
  Enviar string “Preparado” al servidor
  Leer tres ascii floats:
  x
  y
  rz
Ejercicio práctico parte 2
Comunicación Sockets
9
BASE
Y
X
X
Y
RZ
refpoint
Notes: Ethernet socket Lab Exercise

## Slide 105
URScript
Uso avanzado del PCH
Servidor ModBus
Servidor FTP
Servidor Dashboard
Interfaces Cliente
Comunicación Sockets
Variables
Funciones
10
Diagnóstico de errores

## Slide 106
Histórico log
  Contenido
    Información
    Avisos
    Errores
  Filtro con Mostrar/Ocultar
  Obtener el fichero log del robot usando Magic file o FTP
Análisis del log
  Qué significa cada mensaje?
  Como mejorar la estructura de programa?
Análisis fichero log
Diagnóstico de errores
10
Notes: Log history
Log history saves valuable information about robot health and program status
History distinguishes between:
» Information
» Warnings
» Errors
Informations, warnings and errors can be hidden/displayed with the buttons above log window top right

## Slide 107
Support Log reader
  Leer ficheros log
  Convertir lenguaje
  Exportar a fichero csv
  Filtro de mensajes
  Soporta
    Formato CB2
    Formato CB3
  Códigos de error y acciones correctivas en manual de Mantenimiento
Support Log Reader
Diagnóstico de errores
10
Notes: Log reader
Demonstrate how use UR Log Reader:
1. Download UR Log Reader from support site
2. Install program and open log_history.txt file

## Slide 108
Código de error
URControl C114A0: Advertencia de fuerza medida alta
Causa
  Error común en programas con aceleraciones elevadas o definición incorrecta de la carga
  Este mensaje por si sólo no afecta a la ejecución del programa, pero puede llevar a:
    URControl C100A4: Ha cambiado el modo del robot SECURITY STOPPED
    URControl C113A0: Parada de protección por limitación de fuerza
  Estos mensajes si detienen la ejecución del programa
Cómo solucionarlo
  Comprobar los ajustes de carga
  Reducir la velocidad/aceleración en programa
Advertencia ded fueza medida alta
Diagnóstico de errores
10
Notes: High Measured Force

## Slide 109
Código de error
C116A216: Advertencia elemento de tiempo real
Causa
  Mensaje de aviso común en programas que hacen un uso intensivo de la CPU
  Este mensaje por si sólo no afecta a la ejecución del programa, pero puede llevar a:
    URControl C100A4: Ha cambiado el modo del robot : SECURITY STOPPED
    R 0002d02h47m51.616s SafetySys C19A0: La unidad principal no tenía datos que enviar a las juntas
    R 0002d02h47m51.624s SafetySys C29A1: Se detectó pérdida de paquete Ethernet entre el PC y el robot
  Estos mensajes si detienen la ejecución del programa
Cómo solucionarlo
  Reducir el número de condiciones if, remplazarlas mediante elseif, else cuando sea posible
  Añadir instrucciones de espera o sync() para liberar tiempo de CPU
  Asegurar el no tener un elevado número de canales Modbus con elevada frecuencia de refresco
Elevada carga de procesado
Diagnóstico de errores
10
Notes: Heavy Processor Load

## Slide 110
Código de error
  Runtime Error: RuntimeError: Bucle infinito detectado en ejecución de programa
Causa
  Ejecución de instrucciones una y otra vez sin tiempo de espera intermedio
  El programa se detiene
Cómo solucionarlo
  Añadir una pequeña espera WAIT en los bucles
  Usar la función sync()
Bucle infinito
Diagnóstico de errores
10
Notes: Infinite Loop Detected

## Slide 111
Código de error
  C154A20: Parada de protección: Posición en singularidad
Causa
  Los problemas de singularidad ocurren al controlar el robot en el espacio cartesiano (movel / movep)
  Se produce una singularidad cuando:
    El movimiento se puede conseguir usando distintos ejes o
    El brazo del robot se encuentra en una posición que requieren altas velocidades de giro de los ejes para alcanzar la velocidad requerida en el TCP
Cómo solucionarlo
  Usar movej() en los movimientos cercanos a la singularidad
  Si se requieren movimientos lineales, ajustar las posiciones de paso
  Modificar el layout
  Modificar herramienta en el robot
Singularidades
Diagnóstico de errores
10
Notes: Singularities

## Slide 112
Código de error
  C150A20: Parada de protección: Posición cercana a los límites de junta
Causa
  Indica que alguna de las juntas esta cerca de su limite de operación
Cómo solucionarlo
  Abrir la pestaña Mover
  Comprobar la posición de las juntas
  Rotar 360º el eje que se encuentre al límite de rotación
  Ajustar de nuevo los puntos de paso MoveJ
Límite de ejes
Diagnóstico de errores
10
Notes: Joint Limits

## Slide 113
Test
Formación avanzada
Tiene 30 minutos para responder
Las preguntas pueden tener múltiples respuestas, así que revise todas las opciones cuidadosamente antes de responder
Indique la respuesta correcta mediante una marca y rellene los espacios en blanco con claridad cuando sea necesario
Puede usar cualquier material que tenga disponible. Evite hacer comentarios con los demás examinandos.
¡Buena suerte!
Notes: Examination

## Slide 114
1. ¿Cómo se puede modificar la posición del centro de masas? Solución: 3.0 – Usar la función set_payload()
Solución: 3.1 – Introducir los valores de Carga en la pantalla de configuración del PCH
2. ¿Con qué unidades de medida se trabaja en el lenguaje script de UR? Distancia : metros Ángulos : radianes
3. ¿En qué número de puerto esta disponible el Servidor Dashboard?
  a. 29999
  b. 30000
  c. 30001
  d. ¿Qué es el Servidor Dashboard?
  e. Ninguno de los anteriores
4. ¿Cómo conectaría un HMI al robot?
  a. Usando el Servidor Dashboard en el puerto 29999
  b. Usando el interface de Cliente secundario en el puerto 30002
  c. No es posible trabajar sin la consola de programación
  d. (a) o (b)
  e. (b) y (c)
5. Las siguientes consideraciones son importantes al realizar un análisis de riesgos completo
  a. Grado de severidad del daño
  b. Posibilidad de evitar el daño
  c. Frecuencia y duración de la exposición al riesgo
  d. Distancia del robot al vallado de seguridad y número de sensores utilizados
  e. (a)(b) y (c)
Resultados del test
Formación avanzada
Notes: Examination

## Slide 115
6. ¿Qué función URScript puede usarse para conocer el estado de una E/S desde un valor entero en un registro de entrada ModBus?
  a. get_standard_digital_out()
  b. integer_to_binary_list()
  c. socket_send_byte()
  d. force()
  e. Ninguna de las anteriores
7. ¿A que corresponde el tercer valor en una variable de tipo “pose”?
  a. Rotación en Y
  b. Rotación en Z
  c. Posición en Z
  d. Posición en X
  e. Ninguno de los anteriores
8. ¿Qué función es usada como referencia en la función pose_add() de URScript?
  a. La posición del primer argumento
  b. La función Base
  c. La posición del Segundo argumento
  d. La función de teatro
  e. Ninguna de las anteriores
9. Al crear una función de usuario, el origen de la misma se encuentra en:
  a. La tercera posición al definir la función
  b. Ala mitad del primer y el segundo punto
  c. La primera posición al definir la función
  d. En la base del robot
  e. Ninguna de las anteriores
Resultados del test
Formación avanzada
Notes: Examination

## Slide 116
10. La diferencia entre una variable de instalación y una variable de programa es:
  a. Una variable de instalación contiene toda la información acerca de dónde y cómo se instala el robot. Una variable de programa no
  b. El valor de la variable de programa se guarda entre ejecuciones de programa y al reiniciar el robot. En una variable de instalación no
  c. El valor de la variable de instalación se guarda entre ejecuciones de programa y al reiniciar el robot. En una variable de programa no
  d. No hay ninguna diferencia
  e. La única diferencia es que se escriben de manera diferente
11. Para usar la funciones URScript set_tcp() en un programa, primero es necesario
  a. Fijar la carga en 0.0kg en la pantalla de configuración de PCH
  b. Crear una función “Línea” en la pantalla de funciones
  c. Establecer como variable la función “”Base” en la pantalla de funciones
  d. Mover el robot a la posición Origen
  e. Ninguna de las anteriores
12. La longitud de un registro ModBus es de:
  a. 4 bits
  b. 1 byte
  c. 16 bits
  d. 32 bits
  e. Ninguna de las anteriores
13. La contraseña necesaria para conectar al servidor FTP del robot es:
a. Admin
  b. 123456
  c. easybot
  d. terminator
  e. ur
Resultados del test
Formación avanzada
Notes: Examination

## Slide 117
14. ¿Cuantos interfaces de Cliente existen? (sin incluir el Servidor Dashboard)
  a. 5
  b. 3
  c. 1
  d. 18
  e. 0
15. Al usar la función URScript socket_open(), cuando es necesario incluir el argumento socket_name?
  a. Siempre
  b. Cuando hayan diferentes sockets abiertos en un programa
  c. Cuando el número de puerto sea mayor que 45000
  d. Nunca
  e. Cuando el socket se sienta solo
16. ¿Qué hacer si nos encontramos con mensajes de aviso “Fuerza medida excesiva”?
  a. Comprobar los ajustes de PCH/Carga
  b. Reducir la aceleración en el programa
  c. Parar, echarnos al suelo y rodar
  d. Reducir la longitud del programa
  e. (a) y (b)
17. Al usar la función URScript socket_read_ascii_float(), el primer valor en la lista de retorno corresponde a:
  a. El primer float enviado por el servidor
  b. El último float enviado por el servidor
  c. El nombre del servidor
  d. EL número de floats enviados por el servidor
  e. Ninguno de las anteriores
Resultados del test
Formación avanzada
Notes: Examination

## Slide 118
18. En programa, si a una variable se le asigna un valor entero y posteriormente se le asigna una cadena de texto, ¿qué ocurrirá?
  a. El programa se ejecutará sin problemas, el tipo de las variables es dinámico
  b. Se producirá un error de tipo, ya que la variable se ha definido de tipo entero y se le intenta asignar un tipo cadena
  c. Se creará un nuevo subproceso automáticamente
  d. Se creará una nueva variable que contenga el valor de la cadena asignado
  e. La variable se convertirá al tipo Stringteger
19. ¿Cómo podemos enviar al robot una posición desde una cámara de visión?
  a. Usando la comunicación por Ethernet socket
  b. Usando E/S digitales
  c. Usando registros ModBus
  d. Todas las anteriores
  e. (a) y (c)
20. ¿Qué función URscript se usa para calcular la distancia cartesiana entre dos posiciones?
  a. pose_inv()
  b. get_target_tcp_pose()
  c. pose_sub()
  d. pose_dist()
  e. Todas las anteriores
Resultados del test
Formación avanzada
Notes: Examination