## Slide 1
Formación Básica

## Slide 2
Curso técnico de formación que incluye terminologia básica y práctica en el manejo del robot
Maximizar el conocimiento y ganar experiencia con la programación de los robots UR
Curso teórico con ejercicios prácticos
Examen tipo test de 30 min. al finalizar el curso
Formación Básica
Notes: Welcome to Basic Training
Make introduction to the training course

## Slide 3
Objetivos del curso
Tras completar el curso deberás ser capaz de:
Manejar el robot de forma segura
Realizar programas de aplicación simples
Gestionar archivos de programa
Conectar señales de E/S
Leer y modificar programas
Realizar operaciones de diagnóstico y mantenimiento
Notes: Learning objectives
Describe what the participants can expect to learn during the course.

## Slide 4
Presentación del profesor
Notes: Presenting the Trainer
Present yourself, background, place in company

## Slide 5
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
Estándares seguridad
Seguridad configurable
Hardware
Notes: Overview of modules covered in Basic Training
Inform participates that a written training will end with 30 min. written examination.

## Slide 6
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
Estándares seguridad
1
Seguridad configurable

## Slide 7
Caja 1
  Brazo del Robot
Caja 2
  Caja de control
  Cable de alimentación
  Soportes de montaje
  Cable para la herramienta
  Puntero laser UR
  Manuales
  Certificado Test de Producción
  El brazo del Robot y el control están protegidos por bolsas antiestáticas ESD
¿Qué viene en la caja?
Hardware
1
Notes: Present what is in the box when a robot is ordered
Robot comes in two boxes, one for robot arm, one for controlbox and accessories
Robot arm (with cable)
Controlbox (with teach pendant + cable)
Mounting brackets (controlbox + teach pendant)
Tool connector (with cable)
UR laserpen
User and software manual (in the language selected when ordered)

## Slide 8
Caja 1
  Brazo del Robot
Caja 2
  Caja de control
  Cable de alimentación
  Soportes de montaje
  Cable para la herramienta
  Puntero laser UR
  Manuales
  Certificado Test Producción
¿Qué viene en la caja?
Hardware
1
Notes: Present what is in the box when a robot is ordered
Robot comes in two boxes, one for robot arm, one for controlbox and accessories
Robot arm (with cable)
Controlbox (with teach pendant + cable)
Mounting brackets (controlbox + teach pendant)
Tool connector (with cable)
UR laserpen
User and software manual (in the language selected when ordered)

## Slide 9
Diseño del manipulador
  6 ejes
  Robot articulado (muy similar al brazo humano)
  Diseño modular
  Rango movimiento +/- 360° cada eje
  Servo motores AC 3 fases
Tipos disponibles
  UR5
  UR10
Brazo del robot
Hardware
1
Notes: Robot arm
Explanation of manipulator design
Modular design:
First three joints are identical
Last three joints are identical
= Only two spare joints needed to cover entire robot arm
3-phase AC asynchronous servo motors

## Slide 10
Denominación y tamaño de las juntas
Hombro
Codo
Base
Muñeca2
Muñeca 1
Muñeca3
Brazo del robot
Hardware
1
 | UR5 | UR10
Base | Tamaño 3 | Tamaño 4
Hombro | Tamaño 3 | Tamaño 4
Codo | Tamaño 3 | Tamaño 3
Muñeca 1 | Tamaño 1 | Tamaño 2
Muñeca 2 | Tamaño 1 | Tamaño 2
Muñeca 3 | Tamaño 1 | Tamaño 2
Notes: Explanation of the joint names on arm configuration:
Base J0
Shoulder J1
Elbow J2
Wrist 1 J3
Wrist 2 J4
Wrist 3 J5

## Slide 11
Contiene
  Flashcard con el Software
  Alimentación del brazo robot
  Sistema de Seguridad
  Comunicación con equipos periféricos
Conectores
  Alimentación 220/110 V AC
  Ethernet
  USB
  Brazo Robot
Controlador
Hardware
1
Notes: Explanation of control box

## Slide 12
Pantalla táctil
Incluye
  Botón alimentación
  Pulsador de emergencia
  Pulsador modo portátil
  Conexión USB
Consola de programación
Hardware
1
Notes: Explanation of teach pendant
Touch function
Power button
Emergency button
Teach button
USB connector

## Slide 13
  Especificaciones adicioneales en www.universal-robots.com
Especificaciones
Hardware
1
 | UR5 | UR10
Carga máxima | 5 kg. | 10 kg.
Alcance | 850 mm | 1300 mm
Rango giro juntas | +/-360° | +/-360°
Repetitividad | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm
Velocidad máx. Junta | 180°/sec | 120°/sec and 180°/sec
Velocidad máx. PCH | 1000 mm/sec | 1000 mm/sec
Peso | 18.4 kg | 28.9 kg
Grado IP | IP54 | IP54
Rango de temperatura | 0-50°C | 0-50°C
Alimentación eléctrica | 100-240V AC, 50-60 Hz | 100-240V AC, 50-60Hz
Notes: Explanation of the two manipulator types and their specs
Additional specs can be found on www.universal-robots.com

## Slide 14
Área de trabajo UR5
  Esfera aproximada de Ø170 cm
Limitación
  Volumen cilíndrico sobre el centro de la Base
Área de trabajo Robot
Hardware
1
Vista Frontal
Vista inclinada
Notes: The robot can work in an approximate sphere of Ø170cm. around the base.
Only expection is a cylindrical area centered around the center of base.

## Slide 15
Requisitos
  Superficie sólida
  Diámetro base: 149 mm
  4 Tornillos M8
Montaje de la base
Hardware
1
Notes: Explain the importancy of mounting robot arm on solid surface/platform
Footprint for UR5 robot is 149 mm.
(UR10: 190 mm.)
M8 bolts required for mounting robot

## Slide 16
Estándar de montaje
  ISO 9409-1-50-4-M6
Conector de la herramienta
  Conector de 8 pines
  Lumberg RKMV-8-354
Montaje de la herramienta
Hardware
1
Notes: The robot tool flange has four holes intended for attaching end-of-arm tool
Tool flange follows ISO-standard 9409-1-50-4-M6
Tool connector is Lumberg RKMV-8-354
(Signal designation will be explained later in the training material)
+24V
GND
2 x DO (npn)
2 x DI (pnp)
2 x AI (current or voltage)

## Slide 17
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
Estándares seguridad
Seguridad configurable
2
Primeros pasos
Hardware

## Slide 18
PolyScope
  Desarrollo propio UR
  Actualizaciones gratuitas
Sistema operativo
  Debian Linux
Introducción a PolyScope
Primeros pasos
2
Notes: PolyScope is the software running on the graphical user interface (GUI)
Software is developed solely by Universal Robots and is continuously updated
Updates are free for Distributors and end clients
OS is Linux Debian distribution
After power up and PolyScope has loaded the Welcome screen, ”Robot has Changed Mode” is the first popup met.
This is normal behaviour of robot.

## Slide 19
Información
  Número de serie
  Versión Software
  Dirección IP
Acerca de
2
Primeros pasos
Notes: Press About and popup will appear with information about software version
Serial number of robot and IP-address are informed as well

## Slide 20
Características
  Se muestra en el lenguaje seleccionado
  Versión resumida del manual software
Manual Online
2
Primeros pasos
Notes: Online manual will be displayed in the selected language
The online manual is a light version of the software manual

## Slide 21
Configuración robot
  Ajuste parámetros software
Configuración del robot
2
Primeros pasos

## Slide 22
Ajustes software
  Inicializar robot
  Idioma y unidades
  Actualizar robot
  Fijar contraseña
  Pantalla calibrar
  Configurar red
  Ajuste de hora
Configuración del robot
2
Primeros pasos
Notes: In Setup Robot menu it is possible to adjust the software settings.
Focus on:
INITIALIZE Robot
LANGUAGE and UNITS
Set PASSWORD
CALIBRATE Screen
SET Time
Other options will be explained later

## Slide 23
Estados del robot
Inicializar robot
  Comprobar carga útil
  ENCENDER: Alimentación
  INICIAR: Libera frenos
    Modo Retroceso
      Útil cerca de colisión
Estado | Tensión | Frenos
 | OFF | Activos
 | ON | Activos
 | ON | Libres
Inicializar el robot
2
Primeros pasos
Notes: Initialize robot is where the robot can be initialized = mechanical brakes are released
Payload:
Payload specifies the weight of end-of-arm tooling.
It will automatically use the value defined in the Intallation, but can manually be changed if another or no tool is mounted.
In case the payload is defined incorrect and brakes are released, the robot will make a security stop and turn off the power.
(payload value must differ significantly to generate a security stop)
Procedure for initializing:
1. Check payload settings correspond with weight of actual end-of-arm tool STATE: POWER OFF
2. Press ON to enable power for the joints STATE: IDLE
3. Press ON again to release the mechanical brakes STATE: NORMAL
PERFORM LIVE DEMO
If robot is close to collision, the BACKDRIVE function can be used to move robot arm to safe position before initializing.
Backdrive mode:
Press ON to enable power for the joints.
Do NOT release the brakes.
2. Press and hold teach button » status will change to BACKDRIVE
3. Pull joint away from collision area » brake is released for only this joint as long as teach button is pressed.
PERFORM LIVE DEMO of BACKDRIVE MODE

## Slide 24
Idiomas
  20 idiomas
  Programación en inglés
    Mantiene las instrucciones de programa en inglés
Unidades
  Sistema métrico
  Sistema anglosajón
Idioma y unidades
2
Primeros pasos
Notes: In Language and Units it is possible to set the language of the software.
20 languages available
English programming names can be selected (all command-names will be kept in English independent of language selection)
NOTE: Keyboard is fixed as English, even though language is not set to English
Units can be set as metric or US
Press ”Restart Now” in order for new settings to take effect.

## Slide 25
Software robot
  Actualizaciones gratuitas
  Descarga desde página Soporte UR
  Se realizará una demostración más adelante durante la sesión
Actualizar el robot
2
Primeros pasos
Notes: PolyScope can be updated.
Normally a new software release is available twice a year.
It can be downloaded on UR support site.
How-to procedure will be covered later in training session.

## Slide 26
Contraseña del sistema
  Limita el acceso a partes del software
Contraseña de Seguridad
  Requerida para modificar parámetros de Seguridad
Fijar contraseña
2
Primeros pasos
Notes: Parts of the software can be password protected.
Passwords can consist of any ascii characters.
Two types of password:
» System password
This password is limiting access to parts of the software, so operators can only load/start/stop programs.
No editing can be done without entering password
» Safety password
This password is for limiting access to changing the safety settings.

## Slide 27
Calibrado de la pantalla táctil
  Marque las cuatro esquinas para calibrar
Calibrar la pantalla
2
Primeros pasos
Notes: Calibration of touch screen.
Can be used in case the touch screen is out of adjustment.
Procedure:
1. Mark first corner with US laserpen as precise as possible
2. Follow same procedure for the last three corners
3. Apply calibration by pressing OK

## Slide 28
Configuración de Red
  En esta pantalla se puede establecer la dirección IP
  Se realizará una demostración más adelante durante la formación
Configurar la red
2
Primeros pasos
Notes: In this menu the network configuration of controller can be set.
Live demo will be performed later in training session.

## Slide 29
Hora
  Formato de hora
    24 horas
    12 horas
    Fecha
      Formato de fecha
Ajuste de hora y fecha
2
Primeros pasos
Notes: Set time is for setting time and date of software.
Press ”Restart Now” in order for new settings to take effect.
Go back to Welcome screen and enter PROGRAM ROBOT

## Slide 30
Programar el robot
2
Programar robot
  Resumen de pestañas
Primeros pasos

## Slide 31
Programa
  Cargar programa
  Crear programa nuevo
2
Primeros pasos
Pestaña Programa
Notes: Overview of tabs
Explain the different tabs in Program Robot
1. Program
New programs can be created
Existing programs can be loaded

## Slide 32
Configuraciones
  Configuración entorno
  Configuración Seguridad
Pestaña Instalación
2
Primeros pasos
Notes: Overview of tabs
Explain the different tabs in Program Robot
2. Installation
In Installation it is possible to setup the application settings and safety settings

## Slide 33
Mover
  Desplazamiento manual del robot respecto la función seleccionada
  Muestra la posición del PCH respecto la función seleccionada
  Desplazamiento manual de cada junta individualmente
  Muestra el ángulo de giro de cada una de las juntas
Pestaña Mover
2
Primeros pasos
Notes: Overview of tabs
Explain the different tabs in Program Robot
3. Move
In the Move tab it is possible to jog the robot manually
Actual position is displayed
Live demo is performed later in training session

## Slide 34
E/S
  Monitorizado de señales
  Activación señales
  Configuración de señales analógicas
Pestaña E/S
2
Primeros pasos
Notes: Overview of tabs
Explain the different tabs in Program Robot
4. I/O
Monitoring of signals
Manual activation of signals
Setup of analog signals

## Slide 35
Monitor estado
  Controlador
  Juntas
    Registro eventos
      Información
      Avisos
      Errores
Pestaña Registro
2
Primeros pasos
Notes: Overview of tabs
Explain the different tabs in Program Robot
5. Log
The Log displays status of robot arm and controlbox
Log history displays a list of error messages and warnings

## Slide 36
Desplazamiento
  Por junta individual
    Cambia orientación del PCH
    Límites mín./máx.
    Muestra ángulo de giro
  Lineal
    Orinetación fija del PCH
    Desplazamiento en XYZ
    Relativo a Función elegida
      Ver
      Base
      Herram
  Movimiento libre
    Botón Mov. libre en TP
    Botón Mov. libre en GUI
Moviendo el robot
2
Primeros pasos
Notes: Explain the different options of jogging the robot:
1. Move one joint individually
2. Move in cartesian (linear) space
3. Move by Teach function
PERFORM LIVE DEMO
Min/max limits are displayed visually as well as values in degrees
Describe how the robot can be moved in cartesian space relative to a selected feature.
Default features:
Base
Tool
View (= similar to Base, but can be rotated when rotating the picture of the robot)
User defined features can be created in Installation-tab (will be covered in CB3 Advanced Training)
The POSE-editor can be accessed by pressing one of the numeric values on right side of screen > to be demonstrated later in training session

## Slide 37
Configuración inicial
2
Configuraciones iniciales
  Configuración de PCH
  Configuración Montaje
Primeros pasos

## Slide 38
Punto Central de Herramienta (PCH)
  Distancia desde el centro de la brida de acople de la herramienta, al punto central de la herramienta
  Introducir valores XYZ según las direcciones definidas en la ilustración
  Asistente para cálculo de Posición y Orientación
  Posibilidad de definir múltiples PCH
Carga útil
  Peso de la herramienta
  Centro de gravedad
Configuración del PCH
2
Primeros pasos
Notes: In TCP configuration it is possible to setup both TCP and payload
Payload unit is kg.
TCP units are mm.
Focus on the illustration, that visually shows the directions of respectively X, Y and Z directions of tool
NOTE: If tool tip is angled not parallel to Z-direction, it is possible to define the angle of tool by using the script code set_tcp().
When using set_tcp(), it is required to insert a pose as parameter, like: set_tcp(p[0,0,0.2,0,0.5,0])

## Slide 39
Cálculo Posición del PCH
  Calcula la posición del PCH según 3-4 puntos ajustados manualmente
2
Primeros pasos
Configuración del PCH
Notes: In TCP configuration it is possible to setup both TCP and payload
Payload unit is kg.
TCP units are mm.
Focus on the illustration, that visually shows the directions of respectively X, Y and Z directions of tool
NOTE: If tool tip is angled not parallel to Z-direction, it is possible to define the angle of tool by using the script code set_tcp().
When using set_tcp(), it is required to insert a pose as parameter, like: set_tcp(p[0,0,0.2,0,0.5,0])

## Slide 40
Cálculo Posición del PCH
  Calcula la posición del PCH según 3-4 puntos ajustados manualmente
2
Primeros pasos
Configuración del PCH
Notes: In TCP configuration it is possible to setup both TCP and payload
Payload unit is kg.
TCP units are mm.
Focus on the illustration, that visually shows the directions of respectively X, Y and Z directions of tool
NOTE: If tool tip is angled not parallel to Z-direction, it is possible to define the angle of tool by using the script code set_tcp().
When using set_tcp(), it is required to insert a pose as parameter, like: set_tcp(p[0,0,0.2,0,0.5,0])

## Slide 41
Cálculo Orientación del PCH
  Elegir una función
  Ajustar un punto
2
Primeros pasos
Configuración del PCH
Notes: In TCP configuration it is possible to setup both TCP and payload
Payload unit is kg.
TCP units are mm.
Focus on the illustration, that visually shows the directions of respectively X, Y and Z directions of tool
NOTE: If tool tip is angled not parallel to Z-direction, it is possible to define the angle of tool by using the script code set_tcp().
When using set_tcp(), it is required to insert a pose as parameter, like: set_tcp(p[0,0,0.2,0,0.5,0])

## Slide 42
Cálculo Orientación del PCH
  Elegir una función
  Ajustar un punto
2
Primeros pasos
Configuración del PCH
Notes: In TCP configuration it is possible to setup both TCP and payload
Payload unit is kg.
TCP units are mm.
Focus on the illustration, that visually shows the directions of respectively X, Y and Z directions of tool
NOTE: If tool tip is angled not parallel to Z-direction, it is possible to define the angle of tool by using the script code set_tcp().
When using set_tcp(), it is required to insert a pose as parameter, like: set_tcp(p[0,0,0.2,0,0.5,0])

## Slide 43
Ejemplo:
  Cómo calcular la carga máxima permitida
  Fórmula simplificada:
Centro de Gravedad (CoG) = 100 mm
Cálculo de la Carga útil
2
Chart: Centro de gravedad (mm)
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
Payload UR5 | 5 | 4.5 | 4.0909 | 3.75 | 3.4615 | 3.2143
Primeros pasos
Notes: Example of how to calculate payload in respect to tool with total length of 200 mm.
PERFORM LIVE DEMO

## Slide 44
Configurar la posición de montaje del robot
Montaje
2
Primeros pasos
Notes: In Mounting it is possible define how the robot physically is mounted.
Always make sure to define/verify the mounting before initializing the robot.

## Slide 45
Guardar instalación
  La configuración se guarda en el fichero de instalación
Cargar Instalación
  Carga la configuración guardada en un fichero de instalación existente
Instalación por defecto
  default.installation
  Se carga al reiniciar el robot
Cargar/guardar
2
Primeros pasos
Notes: Load/save
Explain how the Installation setup can be saved.
All settings in the Installation menu will be saved in the installation-file (except for Installation variables > to bee explained later in training session)
Default installation file is named default.installation
This file will always be loaded when booting the robot.
More than one installation file can be saved, but under unique names defined by operator.
A program will always relate to an installation file and use these settings upon loading.

## Slide 46
Hardware
Primeros pasos
Comandos Básicos 1
Comandos Básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
3
Estándares Seguridad
Seguridad configurable

## Slide 47
Usar plantilla
  Programa vacío
Crear un programa nuevo
Comandos básicos 1
3
Notes: In Program tab, press Empty Program button to create new program

## Slide 48
Árbol de programa
  Estructura del programa
  Contiene los comandos
  Ejecución secuencial
    Pestaña de comandos
      Edición del comando seleccionado
      Establece parámetros generales del programa
Pestaña Comando
3
Comandos básicos 1
Notes: The Program Tree is displayed on left side of window.
It contains all commands within the program.
Program will be executed sequentially, meaning it will execute one line at a time in downward order.
In Command tab, the selected command in program tree can be edited.
This is also the area where general settings for the program can be applied:
» Add BeforeStart Sequence
» Set initial Variable Values
» Program Loops Forever

## Slide 49
Pestaña de Gráficos
  Posición actual
  Posiciones aprendidas
  Trayectorias
Pestaña Gráficos
3
Comandos básicos 1
Notes: In Graphics tab, the actual position of robot arm is displayed.
Graphics window is updated every 10 ms.
All taught positions and trajectories in program will be displayed as well.

## Slide 50
Pestaña de estructura
  Contiene los comandos
  Divididos en:
    Básico
    Avanzado
    Asistentes
Pestaña Estructura
3
Comandos básicos 1
Notes: Structure tab contains a collection of commands that can be inserted into program tree
Commands are split into:
Basic commands
Advanced commands
Wizards

## Slide 51
Área de edición
  Editar y organizar el árbol de programa
  Herramientas de edición
  Función de Suprimir
Panel
  Controla la ejecución de programa
  Simulación / Robot real
Deshacer/Rehacer
  Deshacer/Rehacer cambios
  en programa
  Botón salto a comando
  en ejecución
Area edición / Panel ejecución
3
Comandos básicos 1
Notes: Editing area is for editing and organizing the program tree.
» Move tabs will move the selected command up or down in program tree.
» Copy, Paste, Cut, Delete are standard editing tools like in Windows environments etc.
» Supress function is for bypassing the selected command(s) in program tree without deleting the command(s).
The Dashboard is for controlling the program.
» Run program in Simulation or Real Robot mode.
» Start program
» Step forward
» Stop program
» Speed slider adjusts overall speed of program.

## Slide 52
    Punto_de_paso especifica la posición de destino
    Move especifica la trayectoria que seguirá el robot para llegar a la posición de destino
Posición de destino
Trayectoria
Insertar movimiento
3
Comandos básicos 1
Notes: Move and Waypoint commands are closely related.
Waypoint specifies the target position that robot will move to.
Move specifies the trajectory, the robot will follow on its way to the target position.
A robot program consists of a number of waypoints and some program logic.

## Slide 53
Comandos básicos
  Realizar operaciones sencillas
  Insertar comando Movimiento
Comandos básicos
3
Comandos básicos 1
Notes: Basic commands tab
This is where all the basic commands can be found.
Basic commands are normally sufficient when creating simple programs.

## Slide 54
Tipos de movimiento
  MoveJ (defecto)
  MoveL
  MoveP
    MoveC
Parámetros compartidos
  Velocidad de junta
    Defecto: 60 °/s
  Aceleración de junta
    Defecto : 80 °/s²
  Se añade automáticamente un punto de paso al insertar un comando de Movimiento
Comando Movimiento
3
Comandos básicos 1
Notes: Move
4 movement types are available:
» MoveJ (default)
» MoveL
» MoveP
» MoveC (not visible in dropdown list, as this is part of MoveP)
Select movement type with dropdown list in top right corner.
When inserting a Move command, a Waypoint is automatically added.
Explain the characteristic of the different movement types in the following dias’es.

## Slide 55
Tipos Punto de paso
  Fijo (default)
  Relativo
  De variable
Aprender Punto de paso
  Pulsar Punto de paso
  Llevar el robot a la posición deseada y pulsar OK para aprenderla
Punto de paso
3
Comandos básicos 1
Notes: Waypoint
Three different Waypoint types are available:
» Fixed position (default)
» Relative position
» Variable position
For teaching a Waypoint, press Set this waypoint > software will go to Move tab and operator can move robot to position and save position.
All waypoints listed under a Move command, inherits the specified movement type.

## Slide 56
Opciones
  Renombrar
    Mejora la lectura y comprensión del programa
  Mover robot aquí
    Mueve el robot a la posición programada
  Cambiar este punto de paso
    Modifica la posición
Punto de paso
3
Comandos básicos 1
Notes: Note the yellow dot has turned green, meaning the command is completed.
After a waypoint has been taught it can always be modified by pressing Change this waypoint.
Waypoints can be renamed, which is recommended in order to make the reading of program easier.
For the next samples we will use only fixed waypoints

## Slide 57
Movimiento de juntas
  Sin interpolación
  Tipo de movimiento más rápido
  Útil en movimientos ”libres” de espacio
  Guardar programa de ejemplo como movej.urp
MoveJ
3
Comandos básicos 1
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Notes: MoveJ
Make sample program with four waypoints as rectangle to demonstrate MoveJ
Use paper sheet as help to define the four waypoints.
NOTE:
It is important to make it as rectangle as sample program is to be modified

## Slide 58
Movimiento lineal
  Interpolación de posiciones
  Trayectoria lineal del PCH
  Guardar programa de ejemplo como movel.urp
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4
MoveL
3
Comandos básicos 1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_1
Notes: MoveL
Modify sample program by changing movement type from MoveJ to MoveL

## Slide 59
Radio de transición
  Movimiento continuo
  No se detiene en el punto de paso
  Guardar programa de ejemplo como move_with_blend.urp
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 (r=25) Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4
MoveL con radio de transición
3
Comandos básicos 1
Radio de transición
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_1
Notes: Blend radius
Modify sample program by changing movement blend radius for one or more waypoints
NOTE:
Blend radius can not be larger than the distance between two waypoints.
Software will display a warning if blend is set to a too high value.

## Slide 60
Movimiento de Proceso
  Aplicaciones de proceso
  Movimiento lineal
  Velocidad de PCH constante
  Radio de transición compartido
  Guardar programa de ejemplo como movec.urp
Programa de robot MoveP Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4
MoveP
3
Comandos básicos 1
Radio de transición
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_1
Velocidad constante del
PCH
Notes: MoveP (= move process)
Modify sample program by changing movement type from MoveL to MoveP
NOTE:
High speed and small blend radius might cause Security stop if robot is not able to keep same speed in blend.

## Slide 61
Movimiento Circular
  Trayectoria circular del PCH
  Son necesarios tres puntos de paso
    Punto inicial
    Punto auxiliar
    Punto final
  El control calcula la trayectoria
  Guardar programa de ejemplo como movec.urp
Programa de robot MoveP Punto_de_paso_1 CircleMove Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Punto_de_paso_5
MoveC
3
Comandos básicos 1
(Punto inicial)
(Punto final)
(Punto auxiliar)
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_5
Punto_de_paso_4
Notes: MoveC
Make new sample program with MoveP and CircleMove to demonstrate MoveC

## Slide 62
Opciones avanzadas
  Consigna individual
    Velocidad
    Aceleración
    Tiempo
  Editar pose
    Introducir valores pose
Opciones avanzadas
3
Comandos básicos 1
Notes: Advanced options
In Advanced options speed and acceleration can be set individually for a waypoint.
Time can be set to specify how long it should take for robot to reach target position.
Unit is in seconds.
Joint angles and tool coordinates for the waypoint is displayed as well.
Modify sample program by adjusting individual speed and acceleration for only one waypoint.
PERFORM LIVE DEMO

## Slide 63
Modifica
  Valores absolutos
  Añadir/Sustraer a los valores
Posición de juntas
  Valores angulares en grados
Posición del PCH
  Valor cartesiano en mm
  Especifica unidad de rotación
Editor de posiciones
3
Comandos básicos 1
Notes: Pose editor
Explain how to modify position using the pose editor
The absolute value of an axis or joint angle can be modified
By using the ”+” or ”-” button, a value can be added or subtracted to the absolute value
Upon modifying one or more values, press OK to move to the new position.
Units for defining angle of tool flange can be changed to
» Rotation vector [rad]
» Rotation vector [˚]
» RPY [rad]
» RPY [˚]
(RPY = Roll Pitch Yaw)
PERFORM LIVE DEMO

## Slide 64
Movimiento relativo
  Movimiento lineal
  Relativo a la posición previa en programa
  Se muestra distancia y ángulo
Punto de paso relativo
3
Comandos básicos 1
Notes: Relative waypoint
A relative position is a movement that is relative to the prior position.
Relative position is defined by two teached waypoints.
The linear distance and angle displacement is displayed after both waypoints has been taught.
The waypoints can be teach anywhere in robot workspace, robot will still move relative to prior position.
NOTE: If no prior position exist in program, the robot will move relative from actual position when starting program.
IMPORTANT NOTE: Robot will move directly without displaying AutoMove screen if first waypoint in program is a relative position.
Open sample program movel.urp:
» Keep first waypoint as fixed.
» Set the following three waypoints to relative positions:
For each relative position use the prior waypoint as the from point.
Robot Program
MoveL
Waypoint_1
Waypoint_2 rel. pos
Waypoint_3 rel. pos
Waypoint_4 rel. pos
PERFORM LIVE DEMO
Now modify only Waypoint_1 (the fixed position) and demonstrate how the entire rectangle is shifted
PERFORM LIVE DEMO
Save program as movel_with_relative_waypoint.urp

## Slide 65
Definir puntos de paso relativos
  Definido por dos puntos de paso
  Pueden definirse en cualquier posición del área de trabajo del robot
  Guardar programa de ejemplo como movel_with_relative_waypoint.urp
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 rel. pos Punto_de_paso_3 rel. pos Punto_de_paso_4 rel. pos
Punto de paso relativo
3
Comandos básicos 1
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Notes: Relative Waypoint
1. Open sample program movel.urp:
» Keep first waypoint as fixed.
» Set the following three waypoints to relative positions:
For each relative position use the prior waypoint as the from point.
2. Next modify only Waypoint_1 (the fixed position) and demonstrate how the entire rectangle is shifted

## Slide 66
Posición variable
  La posición se puede calcular / desplazar
  La definición y uso de puntos de paso variables es parte del curso avanzado
Posición de variable
3
Comandos básicos 1
Notes: Variable waypoint

## Slide 67
Ejercicio práctico 1
3
Insertar una instrucción MoveL
  Crear 6 puntos de paso como en el diagrama.
  Usar la pestaña de movimiento para llevar el robot a cada una de las posiciones
  La forma puede ser definida en cualquier zona dentro del área de trabajo del robot
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_5
Punto_de_paso_6
Comandos básicos 1

## Slide 68
Ejercicio práctico 2
3
Ajustar los puntos de paso
  Ajustar los puntos de paso de acuerdo a las dimensiones del diagrama usando el editor de posicione
  Añadir un radio de transición de 50mm. a los puntos de paso 2, 3 y 4.
200mm
200mm
300mm
100mm
Comandos básicos 1
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_5
Punto_de_paso_6

## Slide 69
Ejercicio práctico 3
3
Convertir a MoveP
  Cambiar de MoveL a MoveP
  Ajuste el radio de transición a 50mm para todos los puntos
Waypoint_4
Waypoint_2
Waypoint_3
Waypoint_1
Waypoint_5
Waypoint_6
200mm
200mm
300mm
100mm
Comandos básicos 1

## Slide 70
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
4
Estándares seguridad
Seguridad configurable
Notes: Present the history of UR

## Slide 71
Tratamiento de señales
Tratamiento de señales
  Interacción con dispositivos externos
4
Comandos básicos 2

## Slide 72
Placa Control de Seguridad (SCB)
  Consultar en Manual de Usuario capítulo 4. Interfaz eléctrica
Interfaz eléctrica
4
E/S Analógicas
  2 entradas
  2 salidas
  0-10V DC
  4-20 mA
E/S digitales
  8 entradas
  8 salidas
  24V DC, PNP
E/S Configurables
  8 entradas
  8 salidas
  24V DC, PNP
Conexión remota
  On/off control
Alimentación
  2A PSU interna
  PSU externa
Seguridad
  Paro emergencia
  Paro protección
Comandos básicos 2
Notes: Schematic drawings
User interface on Safety Control Board (SCB)
Open User Manual and go through Chapter 4. Electrical Interface

## Slide 73
Conector de herramienta
  pin 1 AI[2]
  pin 2 AI[3]
  pin 3 TI[0]
  pin 4 TI[1]
  pin 5 24V DC
  pin 6 TO[0]
  pin 7 TO[1]
  pin 8 GND
  Consult User Manual, chapter 4.4 Tool I/O
4
Entradas analógicas
  2 entradas
  0-10V DC
  4-20 mA
Entradas digitales
  2 entradas
  24V DC, PNP
Salidas digitales
  2 salidas
  24V DC, NPN
Alimentación
  24V DC y GND
  Carga máx.: 600mA
Comandos básicos 2
Interfaz eléctrica
Notes: Schematic drawings
Tool connector
Open User Manual and go through Chapter 4.4 Tool I/O
NOTE: Voltage can be set to 0, 12 or 24V on I/O-tab in PolyScope

## Slide 74
Propósito
  Interaccion con dispositivos externos
  Cableadas al
    Controlador
    Conector de herramienta
  Configuracion
    Controlador
    16 DI
    16 DO
    2 AI
    2 AO
    Conector de herramienta
    2 DI
    2 DO
    2 AI
Tratamiento de señales
4
Comandos básicos 2
Notes: Signal handling
A robot program consists of movements and some interaction with external devices.
Digital and analog signals can be used for this interaction.

## Slide 75
Señales digitales
  Voltaje
    24V DC
    GND
  Estados
    OFF (Bajo)
    ON (Alto)
Señales analógicas
  Rango
    Corriente 4-20 mA.
    Voltaje 0-10 V
4
Comandos básicos 2
Tratamiento de señales
Notes: Signal handling
PERFORM LIVE DEMO
1. Manually activate/deactivate Digital Output
2. Switch to Simulation Mode
3. Manually activate/deactivate Digital Input
Next: how to use the signals in a robot program

## Slide 76
Entradas
  Renombrar señales
  Asignar Acción
    Inicio de programa
    Paro de programa
    Pausa de programa
    Movimiento libre
  Tanto el programa como la pestaña de E/S se se actualizan al modificar el nombre de las señales
Configuración de E/S
4
Comandos básicos 2
Notes: I/O setup
In I/O setup it is possible to rename I/O’s.
The renaming will have effect both on I/O monitor tab and in robot program.
For outputs properties for an output can be altered:
» [I/O tab control] enables/disables that operator can force an output from the I/O tab (also during run of program)
» [SET to … when program is not running] checkbox forces the output to a specified status when program is stopped/security stopped
Modify name for output used in sample program and demonstrate the consequence.

## Slide 77
Salidas
  Renombrar señales
  Opciones para cambiar el estado de la salida desde la ficha I/O
  Fijar el estado de la señal cuando el programa está parado
  Tanto el programa como la pestaña de E/S se se actualizan al modificar el nombre de las señales
4
Comandos básicos 2
Configuración de E/S
Notes: I/O setup
In I/O setup it is possible to rename I/O’s.
The renaming will have effect both on I/O monitor tab and in robot program.
For outputs properties for an output can be altered:
» [I/O tab control] enables/disables that operator can force an output from the I/O tab (also during run of program)
» [SET to … when program is not running] checkbox forces the output to a specified status when program is stopped/security stopped
Modify name for output used in sample program and demonstrate the consequence.

## Slide 78
Espera por condiciones
  No esperar
  Esperar un tiempo
  Esperar entrada digital
  Esperar entrada analógica
  Esperar <expresión>
  Guardar programa de ejemplo como wait.urp
Comando Esperar
4
Comandos básicos 2
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Esperar 1.0 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Esperar DI[0] = HI
Notes: Wait
Open sample program movel.urp
Insert a Wait 1.0 for demonstrating the Wait function.
Insert a Wait for digital signal

## Slide 79
Realizar una acción
  Sin acción
  Fijar salida digital
  Fijar salida analógica
  Ajustar <expresión>
  Incrementar variable
  Fijar carga útil
  Guardar programa de ejemplo set.urp
Comando Ajustar
4
Comandos básicos 2
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Ajustar DO[0] = Encender Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Ajustar DO[0] = Apagar
Notes: Set
Modify sample program and insert a Set for demonstrating the Set function.
Insert Set for setting an output and a Set for resetting the output
Demonstrate how the outputs can be monitored in I/O tab during run of program.
The output status is maintained until it is set to different condition.

## Slide 80
Espera al operario
  Interrumpe al programa
  Definir mensaje de aviso
  Tipos de aviso
    Mensaje
    Advertencia
    Error
  Guardar programa de ejemplo popup.urp
Comando Aviso
4
Comandos básicos 2
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_1 Espera 1.0 Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_1 Aviso
Notes: Popup
1. Open and modify sample program wait.urp.
2. Replace Wait command with a Popup command.

## Slide 81
Detener
  Detiene la ejecución del programa
Comando Detener
4
Comandos básicos 2
Notes: Halt
The Halt command stops the program execution completely.
Same function as the Stop button.
To start program again, robot will start at top of program.

## Slide 82
Comentario
  Añade texto al programa
  La ejecución del programa no se ve afectada
Comando Comentario
4
Comandos básicos 2
Notes: Comment
The Comment command are for inserting text comments in the program.
Program execution will not be affected by comments.
Comments are very useful when working with larger program structures to explain parts of the program in text.

## Slide 83
Carpetas
  Organizar el programa
  Agrupa parte del programa
  La ejecución del programa no se ve afectada
Comando Carpeta
4
Comandos básicos 2
Notes: Folder
Using Folders is a way of orgaizing the program.
They work the same way as folders in a Windows environment.
Program execution will not be affected by folders.
Folder names can be labeled to any ASCII characters including spaces.
Folders can be hided, so only the folder name is displayed in program tree.
The commands inside of the folder will still be executed.
Advantages:
» Using folders in the program tree makes it easier to navigate and gives the operator an enhanced overview.
» A folder (including all subcommands) can be copied from one part of program to another or to a different program file.
Make sample pick’n’place program containing two folders and demonstrate how a folder can be hidden:
Robot Program
Folder < name folder Pick_part
MoveL
Waypoint_1
Waypoint_2
Set DO[0] = On
Wait 0.5
Waypoint_1
Folder < name folder Place_part
MoveL
Waypoint_3
Waypoint_4
Set DO[0] = Off
Wait 0.5
Waypoint_3
PERFORM LIVE DEMO
Save program as folders_pick_and_place.urp

## Slide 84
Programa ejemplo coger y dejar
  Dos carpetas
    Coger_pieza
    Dejar_pieza
  Guardar programa de ejemplo pick_and_place.urp
Comando Carpeta
4
Comandos básicos 2
Programa de robot Coger_pieza MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Ajustar DO[0] = Encender Esperar 0.5 Punto_de_paso_1 Dejar_pieza MoveL Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Ajustar DO[0] = Apagar Esperar 0.5 Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_3
Punto_de_paso_4
Notes: Folder
Make sample pick’n’place program containing two folders.
Demonstrate how folders can be hidden

## Slide 85
Ejercicio práctico 1
4
Crear un programa básico para el tratamiento de señales
Configuración:
  Renombrar digital_out[4] a ”Lampara” y digital_in[5] to ”Pulsador”
  Conectar la lámpara a la salida digital 4 en el controlador como indicado en el esquema
  Conectar el pulsador a la entrada digital 5 en el controlador como indicado en el esquema
Comandos básicos 2

## Slide 86
Ejercicio práctico 2
4
Programar – Carpeta Lampara
  Crear una carpeta y nombrarla como Carpeta Lámpara
  Conectar la lámpara durante 5 segundos para desconectarla posteriormente
  Crear un aviso para el operador que informe que la ejecución del programa se ha completado y detenga la ejecución del mismo
  Añadir un comentario al inicio de la carpeta para describir lo que el código realiza
Programar – Carpeta Pulsador
  Crear una carpeta y nombrarla como Carpeta Pulsador
  Esperar la señal del Pulsador para continuar el programa
  Añadir un comentario al inicio de la carpeta para describir lo que el código realiza
Comandos básicos 2

## Slide 87
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
5
Estándares seguridad
Seguridad configurable

## Slide 88
Comandos avanzados
  Realizar operaciones avanzadas
Pestaña de comandos avanzados
5
Comandos avanzados 1
Notes: Advanced commands tab
This is where commands for more advanced programming can be found.

## Slide 89
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_5 Bucle 3 veces MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 MoveJ Punto_de_paso_5
Definición
  Las instrucciones que contiene se ejecutan cíclicamente
  Tipos de bucle
    Bucle siempre
    Bucle n veces
    Bucle <expresión>
  Guardar programa de ejemplo loop.urp
Comando Bucle
5
Comandos avanzados 1
Notes: Loop
1. Open sample program movel_with_blend.urp
2. Add a loop with 3 loops.
3. Place the linear movements inside of the loop.
4. Add a start point above the first waypoint
5. Copy the start point to the end of program
6. Make sure to uncheck the box ”Program loops forever” in program settings

## Slide 90
Interrupción
  Comprobar expresión constantemente
  Guardar programa de ejemplo loop_interrupt.urp
Comando Bucle
5
Comandos avanzados 1
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_5 Bucle DI[0] = True MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 MoveJ Punto_de_paso_5
Notes: Loop
Interrupt
1. Change loop setting and add the expression DI[0] = True
2. Connect an input to DI[0] and set it high
3. Check the box ”Check expression continuously”
Note that Loop changes name to While 4. Demonstrate the effect of setting the input DI[0] low while running

## Slide 91
Subrutina
  Organizar programa
  Dividir programa en subprogramas
  Reutilizar subprogramas múltiples programas
Comando SubProg
5
Comandos avanzados 1
Notes: SubProg
Using sub programs is a way of organizing the program structure.

## Slide 92
Invocar una subrutina
  Se ejecutan todos los comandos de la subrutina
  Después regresa al programa ”principal”
  Nota: No se soportan llamadas recursivas de subrutinas
Invocar Sub_1
Invocar Sub_2
Programa de robot
Sub_1
Sub_2
Comando SubProg
5
Comandos avanzados 1
Notes: SubProg
When calling a subprogram, the robot will execute all commands in the sub program before returning to the ”main program”
LIMITATIONS:
There are no limits on the amount of sub programs in a program.
Sub programs can only be called from main program.
It is NOT possible to call a sub program from a sub program.

## Slide 93
Invocar subprograma
  Cargar desde archivo
  Crear subprograma en un programa
    Guardar subprograma como archivo
    Guardar subprograma como parte del programa
  Guardar programa de ejemplo como call_sub.urp
Comando SubProg
5
Comandos avanzados 1
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_5 Bucle 3 veces MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Invocar SubP_movec MoveJ Punto_de_paso_5
Notes: SubProg
Open sample program loop.urp and call sub program movec.urp after the loop
Explain the three checkboxes:
”Keep SubProgram File Updated with this Program” makes sure to update the separate file on disk
”Show Subprogram Tree” hides or shows the tree structure of subprogram
”Track program execution” enables the operator to follow where in the subprogram the program is pointing

## Slide 94
If
  Evalua una condición:
    Estado de un sensor
    Valor de una variable
    Combinación de varios estados
  If condición = True
    Ejecuta los comandos de la estructura
  Guardar programa de ejemplo if.urp
Comando If...else
5
Comandos avanzados 1
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 IF DI[0] = True Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3
Notes: If … else
Create sample program with 3 waypoints, but only move through Waypoint_2 if a digital input is True.
  If the box ”Check expression continuously” is checked, it will behave as an interrupt and immediately exits the IF tree in case the expression is not valid
Modify sample and demonstrate.

## Slide 95
… elseif
  Examina nueva condición
… else
  Define que hacer si no se cumple la condición
  Guardar programa de ejemplo if_else.urp
Comando If...else
5
Comandos avanzados 1
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 IF DI[0] = True Punto_de_paso_2 Else Punto_de_paso_3
Notes: If … else
Modify sample program if.urp
1. Uncheck the box ”check expression continuously”
2. Add an ELSE and move Waypoint_3 inside of this
Demonstrate the different behaviour in comparison with original program

## Slide 96
Ejercicio práctico 1
5
Crear un programa usando sub programas, bucles e instrucciones if
Usar la instalación del ejercicio 2 de comandos básicos
Crear un programa simple para conectar una lámpara de forma intermitente (Este programa será usado como subprograma)
Lampara_intermitente:
  Crear un programa de intermitencia de lámpara usando un bucle
  Conectar la lámpara durante 0.5 segundos, luego desconectarla durante 0.5 segundos (5 repeticiones)
  Guardar el programa con el nombre Lampara_intermitente
Comandos avanzados 1

## Slide 97
Ejercicio práctico 2
5
Crear un nuevo programa
  Crear 3 puntos de paso en tres posiciones cualesquiera
  Mover al Punto_de_paso_1
  Esperar la pulsación del botón
  Tras recibir la señal del botón llamar al subprograma Lampara_intermitente.
  Mover al Punto_de_paso_2
  Esperar una posible pulsación del botón durante un segundo
  Si el botón ha sido pulsado, mover al Punto_de_paso_1
  En caso contrario mover al Punto_de_paso_3
  Mover entre Punto_de_paso_1 y Punto_de_paso_2 repetidamente, parar inmediatamente si se pulsa el botón
Comandos avanzados 1

## Slide 98
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
6
Estándares seguridad
Seguridad configurable

## Slide 99
Una variable es un espacio de almacenamiento (contenedor)
  Su contenido puede cambiar
Lectura/escritura de variables
  Su valor puede sobrescrito
  Su valor puede ser leído
  El valor de las variables puede ser comparado con otras variables o con los estados de los sensores
¿Qué es una variable?
6
Comandos avanzados 2
Notes: What is a variable?
A variable is a storage location (container).
Content (value) of the container can change.
Variables (in PolyScope) are read and write:
» Value can be overwritten by the program
» Value can be read and compared with another variable or sensor state

## Slide 100
boolean | True / False
integer | Números enteros (32 bits)
floating point | Números reales (decimal)
string | Texto (caracteres ASCII)
pose | Variables de posición p[x,y,z,rx,ry,rz]
list | Lista de variables
Tipo de variable | Valor
Tipos de Variable
6
Comandos avanzados 2
Notes: Variable type
PolyScope can use a range of different variable types
» boolean
» integer
» floating point
» string
» pose
» list (contains a list of other variables)
EXAMPLE:
» A variable of boolean type can contain either True or False

## Slide 101
Variables Locales
  Declaradas en el programa
  Acesibles desde el mismo programa
  Su valor se pierde cuando se desconecta la alimentación
Variables Global es
  Declaradas en Installation
  Acesibles desde todos los programas que usan la misma Instalación
  Su valor de almacena en un fichero en la memoria flash
local | Programa
global | Instalación
Ámbito | Localización
Ámbito de las Variables
6
Comandos avanzados 2
Notes: Variable scope
PolyScope distinguishes between:
» Local variables
» Global variables

## Slide 102
Opciones
  Definir nombre
  Declarar tipo
  Asignar valor
  Guardar programa de ejemplo var_bool.urp
Comando Asignación
6
Comandos avanzados 2
Programa de robot var_1 = True Espera 0.5 var_1 = False Espera 0.5
Notes: Assignment
Make sample program where a local boolean variable changes state every 500 ms

## Slide 103
Opciones
  Valores numéricos
  Entradas
  Salidas
  Variables
  Posiciones
  Códigos Script
  Operadores lógicos
  Teclado
Editor de expresiones
6
Comandos avanzados 2
Notes: Expression editor
When declaring the variable, use expression editor to define variable type and value
Check status of variable in Variables-tab while running sample program.

## Slide 104
Contador
  Variable tipo entero
  Incrementar variable en bucle
  Comparar la variable con un número
  Guardar programa de ejemplo var_counter.urp
Usar una variable como contador
6
Comandos avanzados 2
Programa de robot var_1 = 0 Bucle var_1 < 5 Coger_pieza Dejar_pieza var_1 = var_1 + 1
Notes: Use variable as counter
Open sample program folders_pick_and_place.urp and modify:
1. Add Loop and move folders inside of loop
2. Declare local integer variable and set it to 0 at start of program
3. Increment variable as last command inside of loop
Check status of variable in Variables-tab while running sample program.

## Slide 105
Asignación de operador
  Seleccionar como fuente
  Definir tipo de variable
  Añadir mensaje
  Guardar programa de ejemplo var_operator_input.urp
Asignación introducida por operador
6
Comandos avanzados 2
Programa de robot var_1 = 0 var_2 = Entrada de operador Bucle var_1 < var_2 Coger_pieza Dejar_pieza var_1 = var_1 + 1
Notes: Operator input
Modify sample program var_counter.urp:
1. Add local integer variable as operator input, which defines amount of loops
2. Change condition in Loop: Loop as long as var_1 < var_2
3. Uncheck ”Program loops forever” in program settings

## Slide 106
Inicializar variables
  Lista de variables locales
  Pre asignación de valores
Inicialización de variables
6
Comandos avanzados 2
Notes: Init Variables
Init Variables section:
» All local variables are listed.
» Each variable can be preset to a fixed value.

## Slide 107
Características
  Lista en ficha de instalación
  Guardada en fichero separado
  Mantienen el valor tras reinicio
Funcionalidades
  Variables globales
  Accesibles desde todos los programas
  Mismas funcionalidades que las variables locales
Variables de instalación
6
Comandos avanzados 2
Notes: Installation Variables

## Slide 108
Comando ajustar
  Incrementar una unidad la variable de instalación
  Guardar programa de ejemplo inst_var_operator_input.urp
Usar una variable de instalación como contador
6
Comandos avanzados 2
Programa de robot i_var_1 = 0 var_2 = Entrada de operador Bucle i_var_1 < var_2 Coger_pieza Dejar_pieza Ajustar i_var_1 = i_var_1 + 1
Notes: Increment installation variable
Open sample program var_counter.urp and modify:
» Create installation variable i_var_1 and declare as integer
» Replace var_1 with installation variable i_var_1 in first line
» Replace var_1 with installation variable i_var_1 in LOOP-command
» Replace assignment line ”var_1 = var_1 + 1” with SET-command
» In SET-command, check the box ”Increment installation variable by one” and select the installation variable

## Slide 109
Ejercicio práctico
6
Crear un programa usando variables de instalación para contar ciclos de ejecución
  Crear una variable de instalación llamada Contador con valor 0
  Crear un simple programa que mueva entre Punto_de_paso_1 y Punto_de_paso_2
  Incrementar la variable Contador tras cada movimiento
  Cuando el contador alcance los 10 ciclos mover ir a limpieza de herramienta (Punto_de_paso_3)
  Cuando el contador alcance los 20 ciclos, mostrar el mensaje ”Cambiar bandeja en alimentador”.
  Continuar sólo si se resetea manualmente el valor del contador
Iniciar/Parar el programa y verificar que el valor del contador se mantiene
Reiniciar el robot y verificar que el valor del contador se mantiene
Comandos avanzados 2

## Slide 110
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
7
Estándares seguridad
Seguridad configurable

## Slide 111
Subproceso
  Proceso paralelo
  En ejecución continua
Evento
  Proceso paralelo
  Iniciado por una condición
Propósito
  Resultan útiles para el control de E/S de comunicación con otras máquinas, para la realizacion de cálculos, supervisión de variables, temporizadores, etc.
Prog. Robot Evento Subproceso
DO[0] = HI
DO[0] = LO
Inicio
Trigger: DO[0] = HI
Fin
Subprocesos/eventos
7
Comandos avanzados 3
Notes: Thread
» Program running parallel with robot program
» Continuously running when robot program is running
Multiple amount of threads can run at same time
Limitation:
» If many threads are running, it can influence CPU load
» If threads contain complex operations, it can influence CPU-load
Event
» Process running parallel with robot program
» Event will run if a specified condition is True (trigger the event)
Limitation:
» Only one event can be executed at a time

## Slide 112
Configuraciones
  Bucle perpetuo
  Seguir ejecución de programa
  Guardar programa de ejemplo thread.urp
Subproceso
7
Comandos avanzados 3
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Subproceso_1 IF DI[0] = True Detener Esperar 0.01
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 IF DI[0] = True Detener
Notes: Thread
1. Create sample program where a digital input will Halt the program execution.
2. Demonstrate that the input is checked only when robot has arrived at Waypoint_2
3. Add thread and check state of input in thread
4. Demonstrate that input is checked continuously during program execution
NOTE: Inform that a thread normally always should contain a WAIT 0.01 or sync() in order to avoid infinite loop in thread.

## Slide 113
Activación
  Define la condición para ejecutar el evento
  Guardar programa de ejemplo event.urp
Evento
7
Comandos avanzados 3
Programa de robot MoveJ Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Evento DI[0] = True Detener
Notes: Event
Modify sample program thread.urp
1. Delete thread
2. Add an event
3. Define the condition to start the event: DI[0] = On
4. Add Halt to the Event

## Slide 114
Introducción a URScript
  Una descripción más detallada se abordará en la Formación avanzada
URScript
  Lenguaje script de alto nivel desarrollado por UR
  Similar al lenguaje script Python
  El manual Script contiene las definiciones de todos los códigos script disponibles
¿Que es el URScript?
7
Comandos avanzados 3
Notes: What is script?
Introduction to script

## Slide 115
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 IF force() < 30 Punto_de_paso_2
Editor de expresiones
  Aparecen listados los script más comunes
  Programa ejemplo con force()
  Valor devuelto: Fuerza en el PCH
  Guardar programa de ejemplo force_feedback.urp
Cómo usar URScript
7
Comandos avanzados 3
Notes: How to use script
Create sample program:
1. Insert vertical linear movement between two waypoints.
2. Reduce speed to 100 mm.
3. Move the bottom waypoint inside of an IF-command
4. Define condition in IF to be force() < 30 :it might be required to adjust the value
5. IMPORTANT: Make sure to check the box ”Check expression continuously”
Demonstrate how it is possible to stop the downward movement by hand.
Show the variable tab and verify the force value changes while running the program

## Slide 116
Línea
  Insertar un comando script
Archivo
  Llamada a un archivo con código script
  Guardar programa de ejemplo script_line.urp
Comando Código de script
7
Comandos avanzados 3
Programa de robot set_digital_out(0,True) Esperar 0.5 set_digital_out(0,False) Esperar 0.5
Notes: Script code
Script codes can be inserted using the SCRIPT CODE command.
Create sample program with script code set_digital_out() to demonstrate how to use script codes in program.
Open script manual and display the description of set_digital_out()

## Slide 117
Control de fuerza
7
Comandos avanzados 3

## Slide 118
Características
  Interacción con el entorno
  Ajuste de posición para lograr la fuerza definida
Especificaciones
  Precisión fuerza ± 10 N
  Precisión torque ± 5 Nm
  Precisión position ± 5 mm
  Precisión orientación ± 0.5 °
Comando Fuerza
7
Comandos avanzados 3
Notes: Force
Introduction to Force mode:
» In Force mode the robot will comply with its surroundings
- meaning it will automatically adjust its position to achive a specified force
» Force mode is NOT a safety feature
Limitations:
» Working range is limited, required to make tests to find optimal workspace
» Precision is limited to appr. +/-10 N
» Singularity might occur depending on posture of robot arm

## Slide 119
Parámetros
  Tipo de fuerza
  Valor de fuerza
  Dirección de la fuerza
Prueba sencilla
  Prueba de aprendizaje
Cómo usar el comando Fuerza
7
Comandos avanzados 3
Notes: How to use Force
How to use:
» Set Force type
» Set Force level (in Newton)
» Set direction of force

## Slide 120
Características
  Un eje en modo adaptable
  Fuerza en dirección eje Z de la función
Prueba de aprendizaje
  Añadir Fuerza a un nuevo programa
  Establecer Tipo: Simple
  Establecer Función: BASE
  Establecer Fuerza: 30 N
    Prueba de aprendizaje
  Establecer Fuerza : -30 N
    Prueba de aprendizaje
  Establecer Función : TOOL
    Prueba de aprendizaje
Tipo de fuerza: Simple
7
Comandos avanzados 3
Notes: Force type: Simple
In force type Simple, direction is always in Z-direction of feature
Testing:
1. Add Force-command to new program
Types:
» Simple
» Frame
» Point
» Motion
2. Set Type: Simple
3. Set Feature: Base
- In BASE feature, force direction is vertical.
4. Set Force to 30N
5. Press ”Teach test”, hold teach-button on TP and verify that robot applies force in upward direction
6. Set Force to -30N and verify that robot applies force in opposite direction.
7. Change Feature to TOOL and verify that robot applies force in tool direction.
- adjust force level to positive value (force in tool direction)
- adjust angle of tool and test that force is applied in tool direction

## Slide 121
Programa ejemplo
  Guardar programa de ejemplo force_simple.urp
Tipo de fuerza: Simple
7
Comandos avanzados 3
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Punto_de_paso_2 Fuerza Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_1
Punto_de_paso_2
Punto_de_paso_4
Punto_de_paso_3
FUERZA
Notes: Force type: Simple
Make sample program with tool flange aligned horizontal
1. Add waypoint
2. Add second point Waypoint_2 in downward direction
3. Add Force command
- type: Simple
- feature: Base
- Force: -30 N
4. Insert MoveL and copy waypoint_2 inside of Force command
- adjust speed to max. 100mm/s
5. Add third point Waypoint_3 in horzontal direction
6. Add fourth point Waypoint_4 in upward direction outside of Force command

## Slide 122
Características
  Múltiples ejes en modo adaptable
  Valor de fuerza específico sobre cada eje
  Velocidad limitada para los ejes en modo adaptable
  Deriva de posición limitada sobre el resto de ejes
  Base, Herramienta, funciones definidas por usuario
Tipo de fuerza: Marco
7
Comandos avanzados 3
Notes: Force type: Frame
Briefly describe features of Frame type:
» Multiple axes in compliant mode
» Set force individual for each axis
» Define max speed for axes in complient mode

## Slide 123
Características
  Específico sobre una función tipo punto
  Fuerza sobre eje Y del marco de tarea, desde la posición del PCH hacia el punto definido como función
  El marco de tarea cambia durante la ejecución
Tipo de fuerza: Punto
7
Comandos avanzados 3
Notes: Force type: Point
Briefly describe features of Point type:
» Feature point required
» Y-axis of task frame always points towards Feature point
» Task frame changes during runtime

## Slide 124
Características
  Movimiento PCH define eje X del marco de trabajo
  El marco de tarea cambia durante la ejecución
  El eje Y, adaptable, queda perpendicular al movimiento del PCH
  Eje X no adaptable
  Prueba de aprendizaje no aplicable
Tipo de fuerza: Movimiento
7
Comandos avanzados 3
Notes: Forcetype: Motion
Briefly describe features of Motion type:
» TCP motion is always defined as X-direction of task frame
» Y-axis always perpendicular to TCP motion
» Task frame changes during motion
LIMITATIONS:
» Teach mode not applicable, as no motion is defined when program is not running
» Not possible to set force in TCP motion direction

## Slide 125
Ejercicio práctico
7
Crear un Programa usando Subprocesos y URScript
Programa Principal:
  Crear un movimiento MoveL entre punto_de_paso_1 y punto_de_paso_2
Subproceso_1:
  Crear un subproceso con una asignación que llame a la función URScript force() y almacene el valor devuelto en una variable
  Insertar una instrucción de espera de 0.01 segundos
  Configurar la ejecución del subproceso en bucle perpetuo
Ejecutar el programa y seleccionar la pestaña de Variables
Compruebe que el valor de la fuerza queda monitorizado en la variable, y este cambia si se opone resistencia al movimiento del brazo
Comandos avanzados 3

## Slide 126
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
8
Estándares seguridad
Seguridad configurable
Notes: Present the history of UR

## Slide 127
Asistentes
Asistentes
8
Palé
  Función de paletizado
  Patrones
Búsqueda
  Función de búsqueda
Conveyor Tracking
  Sigue el movimiento del transportador
Euromap
  Máquinas de inyección
  Opcional

## Slide 128
Patrón
  Determinar el patrón de paletizado
  Patrones
    Línea
    Cuadrado
    Caja
    Lista
PalletSequence
  Que hace el robot en cada posición del patrón
Asistente Palé
8
Asistentes
Notes: Pallet
Pallet wizard consist of:
» Pattern
- Line
- Square
- Box
- List
» PalletSequence
- what to do at each position in pattern
Next: Example of how to palletize in square

## Slide 129
Patrón
  Patrón: Cuadrado
  Indicar posiciones entre
    Punto 1 a 2
    Punto 2 a 3
  Aprender las 4 esquinas
Patrón: Cuadrado
8
Asistentes
a1st
a2nd
a3rd
a4th
Nº Items
Nº items
Patrón
Notes: Pattern: Square
1. Set pattern type: Square
2. Set amount of objects in two directions
3. Teach the 4 corners

## Slide 130
PalletSequence
  Aprender posiciones
    PatternPoint
    Acercar
    Salir
  Definir acciones
  Consejo práctico: grabar PatternPoint como a1st_Corner
  Guardar programa de ejemplo como pallet.urp
PalletSequence
8
Asistentes
Programa de robot Palé Pattern: Square a1st_Corner a2nd_Corner a3rd_Corner a4th_Corner PalletSequence Acercar PatternPoint Ajustar DO[0] =True Esperar 0.5 Salir
PatternPoint
Salir
Acercar
= a1st
PalletSequence
Notes: PalletSequence
Demonstrate how program will reset counter if pallet wizard is aborted
Check the box ”Remember traversal position between program runs”
Demonstrate how value of counter is remembered upon restarting palletizing

## Slide 131
Apilar
  Añadir objetos en la pila
Desapilar
  Recoger objetos de la pila
Asistente Búsqueda
8
Asistentes
Notes: Seek
Seek operation consists of two types:
» Stacking
» Destacking

## Slide 132
Ejemplo
  Insertar búsqueda
  Seleccionar Desapilar
Desapilar
  Fijar posición StartPos
    Desde dónde empezar la búsqueda
  Establecer dirección pila
    Cualquier dirección lineal
    FromPos
    ToPos
  Establecer grosor objeto
    Grosor único para todos
  Establecer condición paro
    Determina cuando el objeto se encuentra
    Utilizar force() < 30
Desapilar
8
Asistentes
Notes: Destacking
Create sample program
Add Seek-command
Select Destack

## Slide 133
PickSequence
  StackPos
    Define donde coger el objeto al encontrarlo
  Salir
    Define como salir después de recoger el objeto
  Definir actiones
    Ajustar
    Esperar
  Consejo práctico: Fijar StackPos igual que StartPos
Desapilar
8
Asistentes
Notes: Destacking
Teach points in PickSequence
- rule of thumb is to teach PatternPoint as same point as StartPos
- teach Waypoint point as how to exit after finding next position
Define actions
- define SET and WAIT commands in sequence

## Slide 134
Programa ejemplo
  Añadir una carpeta para depositar el objeto
  Guardar programa de ejemplo como seek_destack.urp
Desapilar
8
Asistentes
Programa de robot Desapilar StartPos Direccion FromPos ToPos PickSequence StackPos Ajustar DO[0] = True Esperar 0.5 Punto_de_paso_1 Dejar objeto Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Ajustar DO[0] = False Esperar 0.5 Punto_de_paso_2
Notes: Destack
Add folder to sample program

## Slide 135
Start/Stop conveyor tracking
  Definen las partes del programa donde el robot debe seguir el movimiento de la cinta transportadora
Conveyor Tracking
8
Asistentes
Notes: Destacking
Create sample program
Add Seek-command
Select Destack

## Slide 136
Ejercicio práctico
8
Usar el asistente de paletizado para crear un programa que simule el colocar piezas en cada una de las posiciones del siguiente diagrama. Utilizar el patrón impreso sobre formato A3 que tendrás disponible para realizar este ejercicio.
Programa de paletizado
  Seleccionar el asistente de paletizado y crear un programa nuevo
  Definir el número de posiciones en cada dimensión
  Especificar las posicón de cada una de 4 esquinas
  Fijar las posiciones de Acercar y Salir a 100mm sobre el PatternPoint
  Fijar un punto de paso simulando recoger la pieza antes de dejarla en
  cada posición del palé.
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
X | X | X | X
Asistentes

## Slide 137
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
9
Estándares seguridad
Seguridad configurable

## Slide 138
ModBus TCP
  Protocolo de comunicación basado en Ethernet
Protocolo de comunicación
  Un protocolo en un lenguaje común mediante el cual dos dispositivos pueden comunicar
  Posibilita la transmisión de datos entre los dispositivos
  Estructura Cliente / Servidor
Ethernet
Dispositivo 2
Dispositivo 1
datos
¿Qué es ModBus TCP?
9
Modbus TCP
Notes: What is Modbus TCP?
Ethernet based communication protocol
- A communication protocol is a common language with which two devices can communicate.
- Used for data transfer between devices.

## Slide 139
Servidor
  Uno de los dispositivos actúa como Servidor
  A la escucha de peticiones desde el cliente
Cliente
  Otros dispositivos en la red actúan como clientes
  Envían peticiones al Servidor
  Cada dispositivo debe tener configurada una dirección IP única
Cliente ModBus
Servidor ModBus
Dispositivo 2
Dispositivo 1
Cliente / Servidor
respuesta
petición
9
Modbus TCP
Notes: Client / Server
Client/Server is sometimes referred to as Master/Slave
Client = Master
Server = Slave

## Slide 140
Tipos de dato disponibles en ModBus TCP
Rango de direcciones
  Cada señal digital y cada registro posee una única dirección
  La dirección se especifica siempre en la documentación suministrada por el fabricante
Entradas digitales | ON/OFF | Consultar la documentación del fabricante del dispositivo Servidor
Salidas digitales | ON/OFF | 
Entradas de registro | 16 bits | 
Salidas de registro | 16 bits | 
Tipo de dato | Valor | Rango direcciones
Tipos de datos
9
Modbus TCP
Notes: Data types
Available data types

## Slide 141
Ejemplo
  Usar el robot como Cliente y conectar a un Servidor
Modbus TCP
9
Modbus TCP
ModBus Cliente
ModBus Servidor
Ethernet
Dispositivo
externo
Notes: Modbus TCP
Use robot as Client and connect to Server on external device
Setup:
» IP-address of Client and Server
» Data adresses of signals

## Slide 142
Ajustes
  Método: Dirección estática
  Introducir la dirección IP del robot
  Introducir la máscara de subred
  Aplicar para guardar la configuración
  Reiniciar el robot
  Consejo: Use el botón ”Actualizar” para hecer ping a otro dispositivo
Configuración de red
9
Modbus TCP
Notes: Setup Network
Setup:
» Static address
» Set IP-address of controller (Client)
» Set Subnet mask
Press ”Apply” to save configuration in file on disk
”Update” button can be used for ”pinging” the other device

## Slide 143
Módulo Phoenix Contact ILB ETH 24 DI16 DIO16 2TX
  16 Salidas digitales
  16 entradas digitales
  2-puertos conexión
Servidor
9
Modbus TCP
Notes: Server
Device used in this sample:
Phoenix Contact ILB ETH 24 DI16-DIO16-2TX
Documentation from vendor
Signal: Address range:
Digital output 0-15
Digital input 16-32

## Slide 144
Configurar dispositivos
  Añadir nuevo dispositivo
  Introducir la dirección IP del dispositivo (Servidor)
Configurar señales
  Añadir señal en dispositivo
  Definir tipo de dato
  Establecer su dirección
  Definir nombre de la señal
Configuración del servidor
9
Modbus TCP
Notes: Setup Server
How to setup external I/O device for adding additional I/O’s to the system

## Slide 145
 | Estado
 | Conexión ok
 | Aviso frecuencia refresco
 | Sin conexión
E4 | Código excepción
Configuración
  2 entradas digitales
  2 salidas digitales
  Guardar Instalación
Monitor
  El estado de las señales aparece en la ficha E/S
Estado conexión
Configuración del servidor
9
Modbus TCP
Notes: Setup Modbus
Demonstrate how the outputs can be monitored in I/O tab during run of program.
Exception codes
Press ?-mark in top right corner and then on E-code to access online info about the code
The server (external device) responds error messages with exception codes:
0x01: ILLEGAL_FUNCTION_CODE
0x02: ILLEGAL_DATA_ACCESS (if the request address is illegal)
0x03: ILLEGAL_DATA_VALUE (if the request data is invalid)
0x04: SLAVE_DEVICE_FAILURE (error has occured in the external device)
0x05: ILLEGAL_DATA_VALUE (if the request data is invalid)

## Slide 146
Uso de las señales
  Misma funcionalidad que señales digitales normales
  Guardar programa de ejemplo como modbus.urp
Uso de las señales de Modbus en programa
9
Modbus TCP
Programa de robot MoveL Punto_de_paso_1 Ajustar MODBUS_S1 = True Punto_de_paso_2 Punto_de_paso_3 Punto_de_paso_4 Ajustar MODBUS_S1 = False
Notes: Use of Modbus signals
Open sample program set.urp
Replace digital output in SET-commands with Modbus digital output

## Slide 147
Propósito
  Iniciar el trabajo del robot tras el arranque sin acción requerida del operador
Configuración
  Elegir programa predet.
  Establecer entrada digital para auto arranque
  Establecer entrada digital para auto inicialización
  Guardar instalación
  Reiniciar
  Nota: El robot siempre cargará la instalación predeterminada default.installation al arrancar
Programa predeterminado
9
Modbus TCP
Notes: Def. program
Robot can be setup to start automatically with no operator interaction needed.
How to:
» Select digital input to initialize after powerup (= brake release)
- signal must be high when booting
» Select default program to load
» Select digital input to start program
- recommended to set signal low after program is started
» Save installation as default.installation
Reboot in order to take effect.
PERFORM LIVE DEMO

## Slide 148
Ejercicio práctico 1
9
Configuración de la conexión:
  Conectar los terminales de alimentación del dispositivo MODBUS a bornes de alimentación de 0V y 24V en el controlador
  Conectar el puerto 1.1 en el bloque IO1 del dispositivo MODBUS a la borne DI0 en el controlador
  Configurar la red en el robot y asegurar que ambos dispositivos se encuentran en la misma subred
  Configurar la salida digital del dispositivo MODBUS añadiéndola en la pestaña de instalación
  Activar la salida y comprobar que se activa el correspondiente led en el dispositivo
Modbus TCP

## Slide 149
Ejercicio práctico 2
9
Crear un programa para probar la conexión
  Conectar la salida remota via MODBUS
  Verificar que la entrada correspondiente en el robot se activa
  Desonectar la salida remota via MODBUS
  Verificar que la entrada correspondiente en el robot se desactiva
  Mostrar un aviso con los resultados del test
Establecer un tiempo máximo
  Usar un Subproceso para limitar a un tiempo máximo de 5 segundos la duración del test
Modbus TCP

## Slide 150
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
10
Estándares seguridad
Seguridad configurable

## Slide 151
Consejos de programación
Guias prácticas
Guia de Seguridad
Descargas
  Magic files
  Software/firmware
  URSim
  Log reader
  Planos CAD
  Manuales
        support.universal-robots.com
Descargas y consejos
Mantenimiento
10
Notes: UR support site
Demonstrate support site and navigate through the site.

## Slide 152
URSim
  Software para programación Offline
  Ejecutable sólo en sistemas operativos Linux
  Disponible para su descarga desde la página de soporte como:
    Fichero de instalación (SO Linux)
    Máquina Virtual (SO Windows)
Simulador Offline
10
Mantenimiento
Máquina Virtual
Notes: Offline simulator
Installation instructions are found on support site

## Slide 153
Copia de seguridad sencilla
  Backup programas
  Backup histórico de avisos log_history
  Backup archivos de configuración
Otras funciones
  Carga de programas
  Captura de pantalla del GUI
¿Cómo?
  Descargar la Magic file desde la página de soporte
  Copiar el archivo en un memoria USB
  Insertar la memoria USB en el TP » aparece el aviso USB! (rojo)
  Esperar a un nuevo aviso USB (verde) » copia completada
Magic files
10
Mantenimiento
Notes: Magic files
Intended for easy backup
Demonstrate how to use a Magic file
Refer to Service Manual, chapter 4.3 Using Magic Files

## Slide 154
Procedimiento
  Descargar última versión desde la página de soporte
  Copiar archivo en la memoria USB
  Insertar la USB en la TP
  Ir a Config. Robot -> Actualizar robot
  Pulse botón ”Buscar” y seleccione la actualización
  Pulse botón ”Actualizar”
  El robot se desconectará tras actualizarse
  IMPORTANTE: REALIZAR SIEMPRE UNA COPIA COMPLETA DE ANTES DE ACTUALIZAR SOFTWARE!
Actualizar el Software
10
Mantenimiento
Notes: Software update
UR software is named PolyScope.
» Updates are available regularly (appr. twice a year) from support site.
Software is backward compatible, meaning that programs saved in an earlier software version can be run in newer version.
Demonstrate how to update software
Refer to Service Manual, chapter 4.1 Update Software

## Slide 155
El firmware es el software que se encuentra en cada junta
  El firmware controla las juntas
  Durante la actualización del software, el firmware se copia automáticamente en la tarjeta compact flash
  Si es necesario puede ser actualizado
  En versiones anteriores a SW3.1 debe hacerse manualmente
  A partir de la versión SW3.1 ser actualiza automáticamente la primera vez tras actualizar el software
Firmware
10
Mantenimiento
Notes: Firmware update
Firmware is located in each joint and can be updated if neccessary
» For normal operation firmware update is not required
Software update is required prior to updating firmware
- Software update contains latest firmware, so no additional download required
Refer to Service Manual, chapter 4.2 Update Firmware

## Slide 156
Procedimiento
  Arrastre su dedo sobre la palabra UNIVERSAL en la pantalla de bienvenida
Actualización de firmware
10
Mantenimiento
Notes: Firmware update
Demonstrate how to update firmware:
» Drag finger across UNIVERSAL logo on Welcome Screen

## Slide 157
Procedimiento
  Introducir contraseña lightbot
  Pulsar OK para acceder al Modo Experto
10
Actualización de firmware
Mantenimiento
lightbot
Notes: Firmware update
» Enter password ”lightbot” and press OK to enter Expert Mode

## Slide 158
Procedimiento
  Pulsar ”Low Level Control”
10
Actualización de firmware
Mantenimiento
Notes: Firmware update
» In Expert Mode, press Low Level Control

## Slide 159
Procedimiento
  Pestaña General
    Pulsar ”Turn power on”
    Verificar que el estado de todas las juntas cambia a BOOTLOADER
  Pestaña Firmware
    Seleccionar ”All joints”
    Pulsar ”UPDATE Firmware”
    Esperar ”Firmware update complete” en la línea de STATUS
  Pulsar ”Back” y ”Return to Normal”
10
Actualización de firmware
Mantenimiento
Notes: Firmware update
» Go to Firmware tab
» Select ”All joints” and press ”UPDATE Firmware”
» Await that STATUS line changes to ”Firmware update completed”
» Press BACK and then RETURN TO NORMAL”

## Slide 160
Contenido manual de Servicio
  Mantenimiento preventivo
        Brazo robot
        Caja controlador
  Esquemas
  Cambio de componentes
  Software
  Solución de averías
  Piezas de recambio
  Embalaje del robot
Mantenimiento preventivo
  Descargar Manual de mantenimiento desde la página de soporte
  Revisar capítulo 2. Preventive Maintenance
Mantenimiento preventivo
10
Mantenimiento
Notes: Maintenance
1. Download Service Manual from support site.
2. Open Service Manual and go through Chapter 2. Preventive Maintenance

## Slide 161
Resolución de problemas
  Log history
  Sustitución de junta
  Calibrado de junta
  Cambio ID junta
  Reclamación de Garantía
¿Es el UR5
el problema?
No, no lo es.
El UR5 está trabajando correctamente.
SI
NO
UR5 Diagrama resolución de problemas
Manual de mantenimiento
10
Mantenimiento
Notes: Troubleshooting
Open Service Manual and go through Chapter 5. Troubleshooting

## Slide 162
Lecturas
  Medidas en controlador
Carga en las juntas
  Estado de las juntas
Histórico de mensajes
  Muestra información importante acerca de la salud del robot
  Filtro Mostrar/ocultar
    Información
    Avisos
    Errores
Pestaña de Registro
10
Mantenimiento
Notes: Log history
Log history saves valuable information about robot health and program status
History distinguishes between:
» Information
» Warnings
» Errors
Informations, warnings and errors can be hidden/displayed with the buttons above log window top right

## Slide 163
Demonstración de error
  Desmontar la tapa azul en la junta Muñeca 3
  Desconectar conector verde de comunicación
  Verificar que el robot detecta el error
Pestaña de Registro
10
Mantenimiento
Notes: Log history
Demonstrate error code:
» Remove blue lid from wrist 3
» Disconnect communication cable from prior joint

## Slide 164
Demonstración de error
  Comprobar registro
  Mostrar/ocultar filtrando por tipos de mensaje
  Destacar un mensaje pulsando sobre el
Histórico del registro
  Se almacena en fichero de texto: log_history.txt
  Usar Magic file para recuperarlo
Pestaña de Registro
10
Mantenimiento
Se ha producido un problema de comunicación en serie con una o varias juntas
Notes: Log history
Demonstrate error code:
» Check log history and verify it throws an error regarding broken communication to Wrist 3 and Tool
Demonstrate how to:
» Hide all Information entries, by pressing the i-button
» Highlight line by pressing the line

## Slide 165
Support Log Reader (SLR)
  Programa Freeware para la lectura de archivos de registro
  Soporta
    Formato de archivos CB3
    Formato de archivos CB2
  Formato de archivos CB3
    Conversión de idioma a inglés
  Formato de archivos CB2
    Se mantiene el idioma original
  Consultar el Manual de mantenimiento para obtener información sobre los códigos de error y las acciones correctivas correspondientes, sección 5.1 Códigos de error
Support Log Reader
10
Mantenimiento
Notes: Log reader
Demonstrate how use UR Log Reader:
1. Download UR Log Reader from support site
2. Install program and open log_history.txt file

## Slide 166
Sustitución de juntas
10
Mantenimiento

## Slide 167
Procedimiento sustitución junta
  Instrucciones disponibles en Manual de mantenimiento
Cambiar la Muñeca 3
  Herramientas necesarias
    Llave fija 5.5 mm
    Destornillador Torx T10
    Destornillador dinamométrico Torx T10
    Llave dinamométrica 5.5 mm
    Destornillador plano pequeño
  Seguir instrucciones en el Service Manual para separar la Muñeca 3 de la Muñeca 2
  Montar la Muñeca 3 de nuevo
10
Mantenimiento
Sustitución de juntas
Notes: Joint replacement
Demonstrate how to replace Wrist 3
Refer to Service Manual, chapter 3. Service and replacement of parts
» Navigate through Chapter 3
» Dismantle Wrist 3 from Wrist 2 by following instructions in Service Manual
» Simulate calibration (as joint is not replaced by other joint, therefore no calibration is needed)
It is only neccessary to dismantle Wrist 3 from Wrist 2.
Do not dismantle Tool from Wrist 3 during demo

## Slide 168
0˚
Calibración
  Cada junta tiene una posición cero
  Esta posición es establecida por software
Calibrar Muñeca 3
  Seguir las instrucciones en el Service Manual para realizar la calibración
10
Mantenimiento
Sustitución de juntas
Notes: Joint calibration
After replacement, joint must be calibrated
» Calibration of joint means that the zero-position of joint is set
Refer to Service Manual, chapter 3.1.11. Joint calibration
» Navigate through Chapter 3
Demonstrate how to calibrate Wrist 3
» Navigate through Chapter 3.1.11 Joint calibration and follow procedure

## Slide 169
Cada junta posee un número de identificación único (ID)
NO es posible tener 2 juntas con el mismo número de ID en el mismo robot
  » Habría un conflicto de IDs, provocando la disfunción del robot
Cambio del ID en las juntas
10
Mantenimiento
Hombro
Codo
Base
Muñeca 1
Muñeca 2
Muñeca 3
J0 | Base
J1 | Hombro
J2 | Codo
J3 | Muñeca 1
J4 | Muñeca 2
J5 | Muñeca 3
ID | Junta
Notes: Change joint ID
Each joint has a unique ID-no:
J0 Base
J1 Shoulder
J2 Elbow
J3 Wrist 1
J4 Wrist 2
J5 Wrist 3
It is not possible to have two joints with same ID no. on same robot
» ID conflict will occur, causing
» ID no. of a joint can be changed in Low Level Control

## Slide 170
Ejemplo
  La Muñeca 1 (J3) debe reemplazarse
  Disponemos de una Muñeca 3 (J5) de reserva
  » Ocurrirá un conflicto, dado que el robot tendrá dos ID J5
Como solventarlo
  Desconectar cable de comunicación en la junta con ID correcto
  » Ahora la Muñeca 3 no estará accesible
  Ir a Low Level Control
  » Cambiar el ID de la junta de recambio (ID5 a ID3)
10
Mantenimiento
Cambio del ID en las juntas
Hombro
Codo
Base
Muñeca 2
Muñeca 3
Muñeca 3
Muñeca 1
Notes: Change joint ID
Example:
Wrist 1 needs to be replaced
Spare jont is a Wrist 3
» Conflict will occur as robot will have two joints with ID no. J5
ID no. of a joint can be changed in Low Level Control

## Slide 171
ID de Junta
  Ir a “Low Level Control”
  Ir a Ficha ”General”
    Click ”Power on”
    Click ”Go to Idle”
  Ir a Ficha “Joint ID”
  Seleccionar J5 (el que debe cambiarse)
  IMPORTANTE: desmarcar cuadro ”Exchange IDs”
  Elegir ID 3 en el menú, y pulsar “SET IT”
  Una guia completa para el cambio del ID de junta se encuentra en el Manual de mantenimiento
Cambio del ID en las juntas
10
Mantenimiento
Notes: Change joint ID
Demonstrate how to change ID in Low Level Control
» Enter Low Level Control
» Go to Joint ID-tab
» Select J5 (which is the joint to be modified)
» IMPORTANT: Uncheck box ”Exchange IDs”
» In drop down box, select ID 3 and press SET IT

## Slide 172
Contactar por email con Soporte Regional de UR
Mediterraneo
support.med@universal-robots.com
Información requerida por UR
  Número de serie del robot
  Versión software
  Descripción detallada del error
  Adjuntar fichero de registro Log
  » Tras recibir esta información, desde la oficina de Soporte regional, se abrirá un RMA y se enviará el recambio necesario
Reclamación de garantía
10
Mantenimiento
Notes: Warranty claim
If robot is within warranty period, UR will ship spareparts for replacement free of charge.
It is required to inform regional UR support office of:
Robot s/n
Software version
Detailed error description
Logfile

## Slide 173
North America
support.na@universal-robots.com
Latin America
support.la@universal-robots.com
Asia + Pacific
support.apac@universal-robots.com
China
support.china@universal-robots.com
Mediteranean
support.med@universal-robots.com
Central & Eastern Europe
support.cee@universal-robots.com
North Europe
support.ne@universal-robots.com
DACH + Benelux
support.dach@universal-robots.com
Soporte técnico regional
10
Mantenimiento
Notes: Overview of regional support emails

## Slide 174
Ejercicio práctico 1
10
Acceder a la web de soporte técnico . Si no dispone de identificación de usuario, dígalo ahora
Descargar la magic file para obtener el histórico de averías y el lector para estos archivos (Support Log Reader)
Extraer el fichero log del robot usando la magic file
Visualizar el fichero log usando el Support Log Reader
Mantenimiento

## Slide 175
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
Estándares seguridad
11
Seguridad configurable

## Slide 176
... y ahora
Estándares seguridad
11
ESTANDARES DE SEGURIDAD
Notes: ...and now
The most exciting part of the training...

## Slide 177
Un sistema robótico colaborativo debe cumplir con los requerimientos descritos en los siguientes estándares internacionales sobre la seguridad de máquinas:
Cumplimiento de estándares internacionales
11
ISO 13849-1 | Principios generales para el diseño de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad | Fabricante
ISO 10218-1 | Requisitos de seguridad para robots industriales | 
Estándar | Describe | Responsable
ISO 10218-2 | Seguridad en la integración de sistemas robóticos | Integrador
ISO TS 15066 | Requerimientos de seguridad en espacio de trabajo industrial cooperativo | 
ISO 12100 | Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo | 
Estándares seguridad
Notes: Complied international standards

## Slide 178
¿Qué describe el estándar?
  Principios generales para el diseño de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
¿Cual es su propósito?
  Es una guía de principios a tener en cuenta por el fabricante de maquinaria industrial en cuanto al diseño de las partes relativas a la seguridad
¿Que contiene?
  Define los conceptos de Categoría de Seguridad y Nivel de Rendimiento Performance Level (PL)
  Los robots UR obtienen un Nivel de Rendimiento “D” (PLd)
  PLd es el segundo nivel más alto de fiabilidad en esta clasificación, significa que las funciones de seguridad con este nivel son extremadamente seguras
ISO 13849-1: 2008
11
Estándares seguridad
Notes: ISO 13849-1: 2008
DC (Diagnostic Coverage) and MTTFd (Mean Time to Dangerous Failure) are values provided by UR in order to determine the Performance Level

## Slide 179
¿Qué describe el estándar?
  Requisitos de seguridad para los robots industriales
¿Cual es su propósito?
  Es una guía de principios a tener en cuenta por el fabricante del robot industrial en el diseño en cuanto a las partes relativas a la seguridad
10218-1 fue creado para los robots industriales tradicionales
  ISO 10218-1 Sección 5.10: “Los robots diseñados para una operación colaborativa deben mostrar una indicación visual cuando el robot se encuentre en modo colaborativo y deben cumplir con uno o más de los requerimientos descritos en el apartado 5.10.2 a 5.10.5
    5.10.2 Paro monitorizado clasificado de seguridad
    5.10.3 Guiado manual
    5.10.4 Modo velocidad y separación
    5.10.5 Limitación de potencia y fuerza inherente por diseño y control
  Los robots UR cumplen con el apartado 5.10.5, ya que la función limitadora de potencia y fuerza está siempre activa
ISO 10218-1: 2011
11
Estándares seguridad
Notes: ISO 10218-1: 2011

## Slide 180
Comprobado de acuerdo con
  ISO 13849-1: 2008
  Todas las funciones de seguridad están clasificadas con un nivel de rendimiento Performance Level d (PLd)
Sistema de Seguridad certificado por TÜV NORD
11
Estándares seguridad
Notes: Safety standards
Safety system on CB3 has been tested and certified by 3rd party TÜV NORD.

## Slide 181
La evaluación de riesgos es siempre obligatoria
  Se recomienda además cumplir con los siguientes estándares
  Identificar los riesgos y reducirlos a un nivel apropiado
Su responsabilidad como integrador
11
Estándares seguridad
ISO 13849-1 | Principios generales para el diseño de las partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad | Fabricante
ISO 10218-1 | Requisitos de seguridad para robots industriales | 
Estándar | Describe | Responsable
ISO 10218-2 | Seguridad en la integración de sistemas robóticos | Integrador
ISO TS 15066 | Requerimientos de seguridad en espacio de trabajo industrial cooperativo | 
ISO 12100 | Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo | 
Notes: Your responsibility as integrator

## Slide 182
¿Qué describe el estándar?
  Requerimientos de seguridad en la integración de sistemas robóticos
¿Cual es su propósito?
  Constituye una guía para integradores de robots industriales
  Considerar el diseño de la instalación donde el robot va a ser usado
Consideraciones
  Definiciones del espacio de trabajo, espacios restringidos, espacios colaborativos
  Emplazamiento de elementos de mando y paros de emergencia
  Diseño de la herramienta del robot
  Movimiento y velocidades del robot
  Posición del operario
ISO 10218-2: 2011
11
Estándares seguridad
Notes: ISO 10218-2: 2011

## Slide 183
¿Qué describe el estándar?
  Requerimientos de seguridad en espacio de trabajo industrial cooperativo. Especificación técnica para el uso de robots colaborativos
Sólo guía en proyecto
  Actualmente en desarrollo
  Previsto para su entrada en vigor en 2015
Contiene
  Guía detallada para integradores sobre la instalación de robots colaborativos
  Límites de fuerza relacionados con robots colaborativos
ISO TS 15066 (borrador)
11
Estándares seguridad
Notes: TS 15066
Universal Robots currently sits on the ISO board and TS 15066 development commitee

## Slide 184
OBLIGATORIO
  El integrador DEBE realizar una evaluación de riesgos
NO OBLIGATORIO
  El cumplimiento con los estándares
  Se recomienda cumplir con los estándares!
  En caso de accidente:
    Si el sistema cumple con los estándares » El fiscal debe probar la culpabilidad
    Si el sistema no cumple con los estándares » El integrador debe probar su inocencia
ISO 12100: Evaluación y reducción del riesgo
11
Estándares seguridad
Notes: Summary
The law states that a risk assessment must be performed

## Slide 185
EEUU
  ANSI/RIA R15.06: 2012
    Armonizado con estándares internacionales ISO
    ISO 10218-1 e ISO 10218-2 están unidos en un único documento
Canada
  CAN/CSA-Z434-03: 2013
    Armonizado con estándares internacionales ISO
    Consiste en la ISO 10218-1 e ISO 10218-2 con diferencias regionales
Brazil
  NR 12
    Estándar no armonizado con estándares internacionales ISO
Diferencias regionales
11
R15.06
Z434-03
NR12
Estándares seguridad
Notes: Regional differences

## Slide 186
Australia
  AS 2024.3301-2009
    2024: Seguridad de maquinaria
    Parte 3301: Requerimientos de seguridad para robots industriales
Japón
  JIS B 8433-1:2015 y JIS B 8433-2:2015
    Traducción directa de la ISO 10218-1 e ISO 10218-2
Corea del sur
  KS B ISO 10218-1 y KS B ISO 10218-2
    Traducción directa de la ISO 10218-1 e ISO 10218-2
11
AS 2024.3301
JIS B 8433-1/2
KS B ISO 10218-1/2
Estándares seguridad
Diferencias regionales
Notes: Regional differences

## Slide 187
Hardware
Primeros pasos
Comandos básicos 1
Comandos básicos 2
Comandos avanzados 1
Comandos avanzados 2
Comandos avanzados 3
Asistentes
Modbus TCP
Mantenimiento
Estándares seguridad
Seguridad configurable
12

## Slide 188
Configuración de Seguridad ajustable
  Sistema de Seguridad avanzado y patentado
  Seguridad redundante
  Protegida mediante contraseña
Propósito
  Adaptar la Seguridad a cada aplicación
  Evitar daños personales y materiales
Evaluación de riesgos
  Siempre debe realizarse una evaluación de riesgos al instalar una aplicación robotizada
  Los configuración de Seguridad ajustable facilita la evaluación de riesgos
Características
Seguridad configurable
12
Notes: Safety
Robot is equipped with an advanced safety system.
Consult User Manual Chapter 10: Safety Configuration

## Slide 189
La configuración de Seguridad está protegida por contraseña
  Bloquear
    Protege la configuración de Seguridad
  Desbloquear
    Habilita la modificación de la configuración de Seguridad
Cambiar contraseña
  Ir a Config. robot
  Ir a Fijar contraseña
  Cambiar contraseña de seguridad
  Introducir Contraseña
  Aplicar cambios
Contraseña de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Safety Password protection
Safety settings are password protected.
Demonstrate how to protect safety settings:
» Set safety password under SETUP/SET PASSWORD
» Press Apply
» Go to PROGRAM ROBOT\INSTALLATION\SAFETY and verify that safety settings are password protected
» Unlock/lock settings
PERFORM LIVE DEMO

## Slide 190
Niveles Seguridad
  Muy restringido
  Restringido
  Predeterminado
  Menos restringido
Estado de configuración
  Sincronizada
  Alterada
  Configuración inválida
Guardar configuración
  Tocar ”Aplicar”
  Instalación
Configuración básica
12
Seguridad configurable
Notes: General limits
Change safety mode with slider
» Very restricted
» Restricted
» Default
» Least restricted
If any changes has been made to the safety configuration, a warning icon is displayed
» Press Apply to make new settings active

## Slide 191
Valores por defecto
  Los límites son valores máximos teóricos, si se superan el robot se detendrá por seguridad
Configuración básica
12
Seguridad configurable
Modo configurado | Muy restringido | Restringido | Predeterminado | Menos restringido
Fuerza (N) | 100 | 120 | 150 | 250
Potencia (W) | 80 | 200 | 300 | 1000
Velocidad (mm/s) | 250 | 750 | 1500 | 5000
Momento (kg·m/s) | 5 | 10 | 25 | 100
Notes: Basic safety setting
Default settings for each mode

## Slide 192
Parámetros adaptados
  Fuerza
  Potencia
  Velocidad
  Momento
Modos
  Modo normal
  Modo reducido
    Requiere uso de entrada o límite de Seguridad
Configuración avanzada
12
Seguridad configurable
Notes: Advanced settings
In Advanced Settings it is possible to customize the settings
» Force
» Power
» Speed
» Momentum
Settings be be defined in:
» Normal mode
» Reduced mode (requires setup of safety input)

## Slide 193
Modo Normal
  Modo de Seguridad activo de forma predeterminada
Modo Reducido
  Activo cuando el PCH del robot se posiciona más allá de un límite de seguridad definido como Modo Reducido con activador
  Activo cuando se activan las entradas configurables definidas como Modo reducido
En caso de violación de la seguridad:
Modo Recuperación
  Activo cuando se produce una violación de alguno de los otros modos
  Este modo permite el movimiento manual del robot fuera del área violada
  No es posible la ejecución de ningún programa en este modo
  Las limitaciones de posicionamiento de junta y PCH están deshabilitadas en este modo
Modos de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Safety modes
Explanation of the different modes

## Slide 194
Indicación visual de la configuración
Indicada con colores y números
Suma de comprobación cambia si se modifica la configuración
Al pulsar sobre el código aparece la configuración de seguridad activa
Suma de control de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Checksum
Checksum is a visible indication of safety configuration
» located in top right corner.
» checksum is indicated as colors and numbers
Click on checksum to display details about configuration

## Slide 195
Velocidad máxima
  Establece velocidad máxima para cada junta
Modos
  Modo normal
  Modo reducido
    Requiere uso de entrada o límite de Seguridad
Límites de juntas
12
Seguridad configurable
Notes: Joint limits
Limits for each joint can be set:
» Maximum speed
» Position range
Maximum speed is defined in degrees/sec

## Slide 196
Intervalo de posiciones
  Establece rango, mínimo y máximo, para cada junta
Modos
  Modo normal
  Modo reducido
    Requiere uso de entrada o límite de Seguridad
Límites de juntas
12
Seguridad configurable
Notes: Joint limits
Position range can be limited
» Min. limit
» Max. limit
Position range is defined in degrees

## Slide 197
Planos de seguridad
  Campo de trabajo restringido
  Hasta 8 planos distintos
  Activos en movimiento manual y en ejecución de programas
  Los planos pueden activar el modo reducido cuando el PCH los atraviesa
  IMPORTANTE: Los límites de Seguridad limitan sólo al PCH, no al brazo del robot
Límites
12
Seguridad configurable
Notes: Boundaries
A safety plane is a way of defining a confined space
IMPORTANT:
Safety boundary defines a limit only for robot TCP, not overall limit for robot arm
» part of the arm can be on ”wrong” side of plane and if TCP is on allowed side, it is possible to move robot

## Slide 198
Función de copia
  Define que función usar como límite
Modo de Seguridad
  Define en que modo se activa el límite, o si es el límite quien activa el modo reducido
Desplazamiento
  Desplaza el plano la distancia indicada
Aplicar
  Activa los cambios en la configuración
Límites – Establecer plano de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Boundaries
Demonstrate how to setup a safety boundary

## Slide 199
Modo de Seguridad | Comportamiento
Desactivado | Inactivo
Normal | Actúa como límite estricto con el robot en modo Normal
Reducido | Actúa como límite estricto con el robot en modo Reducido
Ambos | Actúa como límite estricto en ambos modos
Modo Reducido con activador | Pasa el robot a modo Reducido cuando el PCH atraviesa el plano
Comportamiento de los límites según el modo de Seguridad
Modos de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Safety Modes
Explain the different Safety Modes:
» Disabled inactive
» Normal acts as ”hard limit” when in normal mode
» Reduced acts as ”hard limit” only if robot is in reduced mode
» Normal & Reduced acts as ”hard limit” at all times
» Trigger Reduced Mode robot switches to reduced mode when TCP is entering plane

## Slide 200
Configuración
  Función de copia = Base
  Modo de Seguridad = Normal
  Aplicar configuración
Prueba en movimiento manual
  Mover el robot desde la zona Normal hacia zona Segura
Comportamiento en ejecución de programa
  Se aborta la ejecución del programa, indicando la violación de seguridad mediante un mensaje emergente
Comportamiento de los límites
12
Seguridad configurable
Notes: Behavior of safety boundary
Safety boundary works both in:
» Teach mode
» Run mode
PERFORM LIVE DEMO
Teach mode:
» Press Teach button
» Move robot from Normal area towards Safety area
» robot will stop on ”hard limit” / operator will feel higher resistance when trying to move robot into the safety area

## Slide 201
Prueba
  Cambiar Modo de seguridad a: Modo reducido con activador
  Seleccionar velocidad máxima en Modo Reducido: 200 mm/s
  Aplicar configuración
  Guardar como safety.installation
  Crear un programa ejemplo con cuatro puntos de paso
  Verificar el cambio de velocidad
  Guardar programa de ejemplo como trigger_reduced_mode.urp
Modo reducido con activador
12
Seguridad configurable
Velocidad Normal
Velocidad Reducida
p2
p1
p4
p3
Modo Reducido con activador
Sale de Modo Reducido
Modo de Seguridad
Entra en Modo Reducido
Programa de Robot MoveL Punto_de paso_1 Punto_de paso_2 Punto_de paso_3 Punto_de paso_4
Notes: Trigger reduced mode
Create sample program with four points
» First waypoint outside of safety area
» Next two waypoints inside of safety area
» Last waypoint outside of safety area
» Run sample program and verify that TCP speed slows down when inside of safety area

## Slide 202
Funciones
  En PolyScope un plano se define como una función
  Se pueden establecer múltiples funciones
  Funciones como:
    Punto
    Línea
    Plano
Añadir Función
  Seleccionar Plano
Plano de seguridad definido por el usuario
12
Seguridad configurable
Notes: User defined safety plane
Demonstrate how to define a feature as Plane
» Click Plane-button to add new plane

## Slide 203
Opciones
  Renombrar Función
  Eliminar Función
Parámetros
  Mostrar ejes
  Desplazable
  Variable
Plano de seguridad definido por el usuario
12
Seguridad configurable
Notes: User defined safety plane
A Plane can be:
» renamed
» deleted
A Plane has 3 parameters
» Show axes sets color on arrows in MOVE-tab
» Joggable enables/disables Feature in MOVE-tab
» Variable creates a copy of the Feature which can be used for mathematical calculations

## Slide 204
Establecer el plano
  El plano se define mediante tres puntos
Aprender plano vertical
  Punto_1 = Origen
  Punto_2 = Dirección Y
  Punto_3 = Dirección X
12
Seguridad configurable
Plano de seguridad definido por el usuario
Notes: User defined safety plane
Plane consists of 3 fixed waypoints
» Point_1 = origin of plane
» Point_2 = Y-direction of plane
» Point_3 = X-direction of plane
Demonstrate how to define a feature as Plane
» Teach the 3 waypoints as a vertical plane

## Slide 205
Representación gráfica del plano configurado
Guardar instalación
12
Seguridad configurable
Plano de seguridad definido por el usuario
Notes: User defined safety plane
Illustration of the taught Plane
» Save the Installation
Move robot here
» moves the robot so TCP is perpendicular to origin of Plane

## Slide 206
Crear nuevo plano
  Elegir Función de copia: Plano_1
  Elegir Modo de Seguridad: Modo Reducido con activador
  Aplicar configuración
  Guardar como: safety.installation
12
Seguridad configurable
Plano de seguridad definido por el usuario
Notes: User defined safety plane
Demonstrate how to use the Feature as safety plane

## Slide 207
Movimiento manual
  Mover el robot desde la zona Normal hacia la zona Segura
Ejecución de programa
  Crear un programa ejemplo con dos puntos de paso
  Verificar el cambio de velocidad
  Guardar programa de ejemplo como trigger_reduced_mode_feature.urp
p2
p1
12
Seguridad configurable
Prueba plano de seguridad definido por el usuario
Programa de Robot MoveL Punto_de paso_1 Punto_de paso_2
Velocidad Normal
Velocidad Reducida
Modo Reducido con activador
Entra en Modo Reducido
Modo de Seguridad
Notes: Behavior of user defined safety plane
Create sample program with two waypoints
» First waypoint outside of safety area
» Second waypoint inside of safety area
Run sample program and verify that TCP speed slows down when inside of safety area

## Slide 208
Limita la variación angular del PCH
  Establece la variación angular máxima del PCH respecto la función elegida
Prueba
  Elegir Función de copia: Base
  Establecer Desviación: 25°
  Elegir Modo de Seguridad: Ambos
  Aplicar
  Probar en modo portátil
Límite de la herramienta
12
Seguridad configurable
Notes: Tool Boundary
The tool boundary restricts the angular deviation of TCP, so tool always orientate within the defined limit.
Demonstrate how to setup a the tool boundary
» Tilt TCP by either jogging in MOVE-menu or teach mode
» Verify a warning pops up if deviation limit is exceeded

## Slide 209
E/S Configurables
  Entradas digitales
  Salidas digitales
Funciones de Seguridad
  Funciones de Seguridad pueden ser asignadas a las E/S configurables
Todas las funciones son redundantes
  Doble canal para cada función
  Categoría 3, PLd
E/S de Seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Safety I/O
It is possible to setup safety I/O’s on the robot
All safety signals are redundant, meaning that the system controls two channels.
Two signals are required for each safety input/output.
The safety signals can be assigned to the configurable I/O’s on Safety Control Board.

## Slide 210
Paro de emergencia
  Para la conexión de un pulsador de emergencia o PLC de Seguridad
Modo Reducido
  Señal alta : Operación en Modo Normal
  Señal baja: Operación en Modo Reducido
Restablecimiento de protección
  Si la Parada de protección está conectada, se puede restablecer mediante esta función
Entradas de seguridad
12
Seguridad configurable
Notes: Safety inputs

## Slide 211
Sistema en parada de emergencia
  HI: Modo normal
  LO: Paro por emergencia
Robot en movimiento
  HI: Robot no se mueve
  LO: Robot moviéndose
Robot no detenido
  HI: La señal de petición de paro está activa hasta que el robot se ha detenido
  LO: sin petición de paro
Modo reducido
  HI: Modo normal
  LO: Modo reducido
Sin modo reducido
  Estado inverso al Modo Reducido
12
Seguridad configurable
Salidas de seguridad
Notes: Safety outputs
Safety outputs:
» System Emergency Stop high signal indicates robot is in normal mode, low signal indicates robot is emergency stopped
» Robot Moving high signal indicates robot is in fixed position, low signal indicates robot is moving
» Robot Not Stopping if robot has been requested to stop, signal will be high until robot stops. If no request, signal will be low
» Reduced Mode high signal indicates robot is in normal mode, low signal indicates robot is in reduced mode
» Not Reduced Mode inverse state of Reduced Mode

## Slide 212
Ejercicio práctico 1
12
Crear un programa que utilice zonas de seguridad y entradas de seguridad
Configurar las siguientes funciones de seguridad:
  Seleccionar el nivel Restringido en la pestaña de Límites generales
  Crear un plano de seguridad horizontal sobre la base (copiar la función base) con un desplazamiento de -50mm y seleccionar el modo Ambos como modo de seguridad, de tal forma que el robot no pueda colisionar con la mesa sobre la esta montado
  Crear un plano de seguridad vertical sobre la cota x=400mm y asignarle el Modo reducido con activador, simulando delimitar la zona de trabajo compartida con un humano
Aplicar los cambios y mover el robot manualmente en movimiento libre para sentir el efecto de los límites de seguridad
Seguridad configurable

## Slide 213
Ejercicio práctico 2
12
Configurar un pulsador para activar el modo reducido
  Conectar el pulsador a las entradas configurables CI0 y CI1
  Asignar a estas entradas la función Modo Reducido
  Escribir un programa simple con dos posiciones y ejecútelo
  Accione el pulsador para activar el modo de seguridad reducido y compruebe que el robot reduce su velocidad
Seguridad configurable

## Slide 214
Test
Formación básica
Tiene 30 minutos para responder
Las preguntas pueden tener múltiples respuestas, así que revise todas las opciones cuidadosamente antes de responder
Indique la respuesta correcta mediante una marca y rellene los espacios en blanco con claridad cuando sea necesario
Puede usar cualquier material que tenga disponible. Evite hacer comentarios con los demás examinandos.
¡Buena suerte!
Notes: Examination

## Slide 215
1. ¿Qué configuraciones en la pantalla de instalación deberemos establecer antes de ejecutar cualquier programa en el robot?
  a. Configuración del cliente MODBUS
  b. Datos de TCP, carga y posición de montaje
  c. Configuración de seguridad en CB3
  d. Todas las anteriores
  e. Ninguna de las anteriores
2. ¿En qué casos se usa el comando Ajustar (Set)?
  a. Activar salidas digitales o analógicas
  b. Modificar los valores en registros de salida MODBUS
  c. Cambiar el valor de la carga útil al cargar o descargar piezas
  d. Todos los anteriores
  e. Ninguno de los anteriores
3. ¿De qué opciones disponemos para actuar instantáneamente frente a cambios en el estado de una entrada digital?
  a. Usar la función "Evento"
  b. Activar la opción “Comprobar expresión constantemente” en comandos “If…Else”
  c. Activar la opción “Comprobar expresión constantemente” en comandos “Bucle”
  d. Todas las anteriores
  e. Ninguna de las anteriores
4. ¿Cómo llamarías a otro programa desde el programa actual?
  a. Usando el comando “Carpeta” para invocar al programa
  b. Usando el comando “SubProg” para llamar al programa
  c. Usando el comando “Código de Script”
  d. Todas las anteriores
  e. Ninguna de las anteriores
Formación básica
Resultados del test
Notes: Examination

## Slide 216
5. ¿Qué es una variable de instalación?
  a. Es global a todos los todos los programas que usen el mismo fichero de instalación
  b. Son variables que mantienen su valor incluso si se desconecta el robot
  c. ¿Variable de instalación? Eso no existe
  d. (a) y (b)
  e. (c) o (d)
6. ¿Cuáles de las siguientes son posibles causas para el mensaje "Parada de protección por limitación de fuerza"?
  a. El movimiento del robot se encuentra obstruido
  b. Los valores de TCP, carga y/o montaje no están correctamente definidos
  c. Valores de aceleración muy elevados
  d. Todas los anteriores
  e. Ninguna de los anteriores
7. ¿Por qué es necesario cambiar el valor de la carga útil?
  a. Los parámetros en los motores se calculan de forma dinámica en base al dato de carga útil
  b. Una definición incorrecta de la carga útil afecta a la estabilidad del robot
  c. No es necesario, trabajar con la carga máxima es suficiente
  d. (a) y (b)
  e. (c) y (d)
8. ¿Cómo crearías una variable que acepte y guarde valores introducidos por un operador?
  a. Usando el comando "Asignación" y seleccionando la fuente como "Operador"
  b. Usando la opción para inicializar variables
  c. Usando la opción de variables de instalación
  d. Todas los anteriores
  e. Ninguna de los anteriores
Formación básica
Resultados del test
Notes: Examination

## Slide 217
9. ¿Cuales de las siguientes son posibles causas para el mensaje " Violación del límite de par "?
  a. Los valores de TCP, carga y/o montaje no están correctamente definidos
  b. El movimiento del robot se encuentra obstruido
  c. Valores de aceleración muy elevados
  d. (a) o (c)
  e. Este mensaje de error no existe
10. ¿Como puedo crear una variable de tipo float?
  a. Usar la pestaña de asignación para crear la variable
  b. Renombrar la variable como “Coma flotante”
  c. Asignando un valor de coma flotante al inicializar la variable
  d. Por defecto, todas las variables se crean de como floats
  e. Ninguna de las anteriores
11. ¿Qué es una variable de tipo pose y cómo se representa?
Solución :- Es una posición almacenada como variable que contiene 6 valores que pueden ser modificados por programa. Se representa como: p[x, y, z, rx, ry, rz]
12. ¿Cuál es la diferencia entre una instrucción de movimiento MoveP y MoveL ?
  a. No hay diferencia
  b. En una instrucción MoveP se puede fijar un radio de transición, en una MoveL no es posible
  c. MoveP mantiene constante la velocidad en los ejes, MoveL no
  d. MoveP mantiene constante la velocidad en el PCH, MoveL no
  e. Ninguna de las anteriores
Formación básica
Resultados del test
Notes: Examination

## Slide 218
13. ¿Cómo se puede trazar una trayectoria curva?
  a. Dividiendo la trayectoria en pequeñas curvas y usando el comando MoveC dentro del comando MoveP
  b. Usando la función URScript “movec ” después de la función “movep”
  c. No es posible conseguirlo en este robot
  d. (a) o (b)
  e. (b) o (c)
14. ¿Con qué estándares de seguridad cumplen los robots UR?
  a. ISO 10218, secciones 1 y 2
  b. ANSI/RIA R15.06-2012
  c. CAN/CSA Z434-2003(R2013)
  d. Todos los anteriores
  e. Ninguno de los anteriores
15. ¿Qué hace que los robots UR sean colaborativos?
  a. No pueden sonreír, así que no son colaborativos
  b. Pueden ser limitados en velocidad
  c. Pueden ser limitados en fuerza y potencia
  d. Es necesaria siempre una evaluación de riesgos para verificar el funcionamiento colaborativo
  e. (b) (c) y (d)
16. ¿Cómo se puede monitorizar el valor de una variable en paralelo a la ejecución del programa principal?
  a. Usando el comando "Evento"
  b. Añadiendo la secuencia "Before Start“ en el programa
  c. Usando el comando "Asignación" dentro de un “SubProceso"
  d. Todos los anteriores
  e. Ninguno de los anteriores
Formación básica
Resultados del test
Notes: Examination

## Slide 219
17. La evaluación de riesgos sólo es necesario en el caso que un humano trabaje en la zona de trabajo del robot
  a. Verdadero
  b. Falso
18. ¿Cuáles de las siguientes funciones han sido añadidas en el CB3:
  a. Configuración de Seguridad ajustable
  b. Nuevos alerones
  c. Encoders absolutos verdaderos
  d. Comprobación configuración de posición de montaje y carga útil
  e. (a) (c) y (d)
19. En CB3, los límites de seguridad NO pueden ser configurados …
  a. Usando planos definidos por el usuario
  b. Usando figuras complejas, tales como elipses o superficies curvas
  c. Desplazando un plano determinado
  d. Para activar el modo de seguridad reducido
  e. Ninguna de las anteriores
20. Se debe realizar una calibración de la posición cero de las juntas cuando:
  a. Se substituye una junta
  b. Se actualiza el firmware en la junta
  c. Se instala el robot después de recibirlo desde fábrica
  d. Cuando se registran errores “Parada de protección por limitación de fuerza”
  e. Ninguno de los anteriores
Resultados del test
Formación básica
Notes: Examination

## Slide 220
Programas de ejemplo
  movej.urp
  movel.urp
  movel_with_blend.urp
  movep.urp
  movec.urp
  movel_with_relative_waypoint.urp
  wait.urp
  set.urp
  popup.urp
  pick_and_place.urp
  loop.urp
  loop_interrupt.urp
  call_sub.urp
  if.urp
  if_else.urp
  var_bool.urp
  var_counter.urp
  var_operator_input.urp
  inst_var_operator_input.urp
  thread.urp
  event.urp
  force_feedback.urp
  script_line.urp
  force_simple.urp
  pallet.urp
  seek_destack.urp
  modbus.urp
  trigger_reduced_mode.urp
  trigger_reduced_mode_feature.urp
  default.installation
  safety.installation
Listado de programas de ejemplo
Formación básica
Notes: List of sample programs